فهرست مطالب                                                                                                                     صفحه

بخش1- كليات درخواست براي پيشنهاد اجراي پروژه     .................................... ...............................     7

1- مقدمه     ............................................................................................................................................     7

2- تعاريف و مفاهيم     ...........................................................................................................................     8

3- هدف از ارائه درخواست براي پيشنهاد پروژه     ...............................................................................     8

4- چگونگي برگزاري مناقصه و نحوه محاسبه قيمت تراز شده     .........................................................     8

5- مدارك مورد نياز جهت شركت در مناقصه     ....................................................................................    9

6- قالب ارائه پيشنهاد     ...........................................................................................................................  10

6-1- پيشنهاد فني     ........................................................................................................................    10

6-2- پيشنهاد قيمت     .....................................................................................................................    10

7- قوانين و مقررات و الزامات حاكم بر مناقصه     ................................................................................    10

8- برنامه بازديد از امكانات و فعاليتهاي مناقصه گزار و كتابخانه     ......................................................    11

9- مشخصات گروه تهيه كننده درخواست پيشنهاد براي پروژه (RFP)     ...........................................    11

بخش 2- شرايط عمومي      ........................................................................................................................    12

بخش 3- شرايط اختصاصي     ....................................................................................................................    18

1- اهداف و نيازهاي پروژه     ..................................................................................................................    18

2- تشريح انتظارات از اجراي پروژه     ...................................................................................................    18

2-1- مشخصات سنسورها     ...........................................................................................................    19

2-2- مشخصات ديتالاگر     ..............................................................................................................    24

2-3- تأمين زيرساخت     ..................................................................................................................    26

3- نحوه اجراي پروژه     ...........................................................................................................................    29

3-1- مدت زمان تحويل دستگاه و نحوه محاسبه جريمه تأخير در تحويل كالا     ……….............    29

3-2- مدت زمان نصب و راه اندازي و نحوه محاسبه جريمه تأخير در نصب     ............... …………  29

3-3- آزمون سامانه در محل نصب دستگاه (SAT)     ................................................................... ..   30

3-4- يكپارچگي و تعامل با سامانه هاي موجود     ............................................................................   30

4- نيازها و انتظارات در خصوص نگهداري و پشتيباني سامانه     ...........................................................   30

4-1- كليات(نگهداری سامانه)...........................................................................................................    30

4-2- رفع نقص، آماده بكار نگهداشتن، پشتيباني و نگهداري از كليه سيستمها     ...........................   30

4-3- تأمين وسايل و قطعات يدكي     .............................................................................................    31

4-4- نيروي انساني     .......................................................................................................................   31

4-5- موارد عمومي     ......................................................................................................................    33

5- ضمانت سامانه     ................................................................................................................................   34

6- اسناد و مدارك مورد نياز     ...............................................................................................................   34

بخش 4- پيوستها     .....................................................................................................................................   36

پيوست 1- جدول شاخصهاي ارزيابي كيفي و فني شركت كنندگان در مناقصه خريد ايستگاههاي خودكار 
                   هواشناسي و امتياز هريك از آنها     .....................................................................................    37

پيوست 2- فرمهايي كه بايد توسط مناقصه گران تكميل شود :

2-1- فرم شماره 1 : پروژه هاي مرتبط يا مشابه انجام شده در داخل كشور     ……..................  .....  39

2-2- فرم شماره 2 : پروژه هاي مرتبط انجام شده توسط شركت ايراني در خارج از كشور…........   40

2-3- فرم شماره 3 : حسن سابقه     ..................................................................................................    41

2-4- فرم شماره 4 : توان مالي مناقصه گران     ................................................................................    42

2-5- فرم شماره 5 : گواهي نامه هاي بين المللي و نمايندگي شركتها    .........................................     44

2-6- فرم شماره 6 :‌گواهي نامه ها و صلاحيت هاي داخلي شركت     ....................................................     44

2-7- فرم شماره 7- اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و مدير پروژه     .................................................. .45

پيوست 3- جدول پيشنهاد قيمت     ................................................................................................................ 46

پيوست 4- ضمانت نامه شركت در مناقصه     .................................................................................................. 70

پيوست 5- نمونه ضمانتنامه انجام تعهدات     ..............................................................................................     71

پيوست 6- برگ تأييد صحت اطلاعات و مدارك مناقصه گر     ................................................................    72

پيوست 7- پيش نويس قرارداد     .................................................................................................................  73

پيوست 8- نقشه و آدرس و كروكي محل نصب هر ایستگاه به همراه خلاصه مشخصات فنی برای تعیین

هزینه سیستم هایی که باید در هر ایستگاه نصی و یا تامین شود........................................................................ 78

پيوست 9- نقشه ها و استانداردهاي فني كه توسط مناقصه گر بايد رعايت گردد :

9-1- نقشه پلتفرم 10×10 مربوط به ايستگاه تمام خودكار هواشناسي و پلتفرم 2× 2ایستگاه     .................................     99

9-2- مشخصات مربوط به حصار پلتفرم 10×10     ........................................................................     100

9-3- محل نصب ستونهاي حصار پلتفرم 10×10 ايستگاه تمام خودكار هواشناسي     ….............     103

9-4- حصار پلتفرم ايستگاه خودكار 10×10     .............................................................................     104

9-5- درب حصار پلتفرم ايستگاه خودكار     .................................................................................     105

9-6- فونداسيون ستونهاي حصار پلتفرم     ...................................................................................     105

9-7- مشخصات دكل ايستگاه خودكار     .....................................................................................     106

9-8- نقشه جانمايي فونداسيون دكل و مهاريهاي آن     ..............................................................     108

9-9- نقشه جزئيات فونداسيون دكل مثلثي ايستگاه خودكار هواشناسي    ...................................     109

9-10- نقشه جزئيات فونداسيون مهاري دكل مثلثي و پايه بارانسنج ديتالاگري ايستگاه خودكار ….. 110

9-11- نقشه محل نصب حسگرهاي ايستگاه خودكار روي دكل و در پلتفرم آن     ..................   111        9-12- نقشه كابل كشي عمومي برق و ديتا     .............................................................................................  112

9-13- نقشه كابل كشي برق و ديتاي پلتفرم 10×10     ................................................................     113

9-14- نقشه تابلوي برق پلتفرم 10×10 مربوط به ايستگاه خودكار     .................................... ...    114

9-15- نقشه چگونگي اتصال ميله برقگير دكل با سامانه زمين حفاظتي و همپتانسيل سازي آن….. 116

9-16- نقشه سامانه زمين حفاظتي پلتفرم 10×10     ....................................................................    117

9-17- مشخصات ارسترهاي مورد نياز براي يك ايستگاه خودكار هواشناسي     ………............    117

9-18- مشخصات فني و توانمنديهاي دستگاه UPS وباتری    ....................................................    119

بخش 1

كلیات درخواست برای پیشنهاد اجرای پروژه

1- مقدمه :

مطالعه و بررسی وضعیت جو و پدیده های جوی و پیش بینی آن، ارتباط مستقیمی با اندازه گیری متغیرهای جوی از قبیل دما و رطوبت، فشار هوا، سمت و سرعت باد و ... دارد. توجه به این متغیرها و تغییرات جوی از گذشته دور مورد توجه انسان بوده، و به مرور زمان ابزار مربوط به اندازه گیری این متغیرها را كامل نموده است.

بیش از 60 سال است كه دیدبانی های هواشناسی در سراسر جهان با روشی یكنواخت و قابل مقایسه و توسط دستگاههای مخصوص و استاندارد در ایستگاههای هواشناسی اعم از سینوپتیك، اقلیم شناسی و ... انجام می شود. با پیشرفت علم و فناوری روشهای اندازه گیری متغیرهای جوی نیز پیشرفت نموده و به مرور نقش انسان در اندازه گیری این متغیرها كاهش یافته است.

سازمان هواشناسی كشور نیز همگام با سایر كشورها و هماهنگ با سازمان هواشناسی جهانی(WMO)با پیشرفت فناوریهای اندازه گیری متغیرهای جوی و خودكار شدن این دستگاهها، تصمیم به خودكار سازی ایستگاههای هواشناسی اعم از سینوپتیك، اقلیم شناسی و بارانسنجی گرفته است.

ایستگاه خودكار هواشناسی دستگاهی است كه می تواند بصورت خودكار و بدون نیاز به حضور انسان، پارامترهای سمت و سرعت باد، دما و رطوبت نسبی هوا، فشار هوا، شدت و مدت تابش خورشیدی، دما و رطوبت اعماق خاك، میزان تبخیر، میزان بارش، دید افقی، عمق برف و سایر پارامترهای مورد نیاز را بر حسب مورد، اندازه گیری نموده، ثبت و به مركز جمع آوری این اطلاعات اعم از استانی یا كشوری منتقل نماید.

2- تعاریف و مفاهیم:

تعاریف زیر در مورد متن حاضر و شرایط مناقصه و کلیه اسناد حاکم می باشد.

اداره کل / مناقصه گزار: اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی

مناقصه گر: شرکتی که با تکمیل و ارسال اسناد مناقصه و ارائه مدارک و مستندات لازم علاقمندی و آمادگی خود را برای شرکت در مناقصه اعلام میدارد.

سازمان: سازمان هواشناسی کشور

دستگاه نظارت:اداره مهندسی تجهیزات اداره کل هواشناسی استان آذربایجانغربی

3- هدف از ارائه درخواست برای پیشنهاد پروژه:

هدف از ارائه درخواست حاضر، بیان نیازمندیها، شرایط و الزامات مناقصه گزاردر خرید، تهیه، نصب  و راه اندازی ، بروزرسانی و نگهداری تعداد 2 دستگاه ایستگاه خودكار هواشناسی سینوپتیک،2 ایستگاه خودکار هواشناسی کشاورزی،1 ایستگاه خودکار اقلیم شناسی، ،یک ایستگاه هواشناسی دریایی ،شبکه باران سنجی به تعداد 5 ایستگاه دیتالاگر، به همراه آموزش کامل نحوه تعمیر و نگهداری ادوات فروخته شده در محل کارخانه سازنده به تعداد 4 نفر از پرسنل با نظر مناقصه گزاروایجاد یک  شبکه ارتباطی برای پوشش کامل ایستگاههای فوق و دریافت اطلاعات بر خط آنها میباشد؛ تا از طریق آن عموم مناقصهگران علاقهمند بتوانند، طرحهای فنی، اجرایی و هزینههای برآوردی خود را پیشنهاد نمایند. پیشنهادهای دریافت شده از سوی مناقصهگران، بر مبنای معیارهای ارزیابی مناقصه گزاردر قالب مناقصه، مورد مقایسه قرار گرفته و بهترین پیشنهاد برای انجام كار انتخاب خواهد شد. برنده مناقصه ملزم خواهد بود ضمن رعایت مقررات حاكم بر اجرای پروژه و با ملاحظه نكات مذكور در متن این درخواست، نیازهای ارائه شده در این اسناد را در قالب قرارداد منعقده فیمابین تأمین نموده و نتایج انجام كار را طبق شرایط تعریف شده و در موعد مقرر تحویل نماید.

4- چگونگی برگزاری مناقصه و نحوه محاسبه قیمت تراز شده:

این مناقصه بر اساس قانون مناقصات مصوب سال 1383، بصورت دو مرحله ای عمومی برگزار می شود. و با بررسی فنی و بازرگانی اسناد پیشنهاد دهندگان قیمت پیشنهادی آنها به روش QCBS ارزیابی و تراز شده، و این قیمت ملاك انتخاب مناقصه گران خواهد بود.

پیشنهادات باید صریح و بـدون قیـد و شرط در چـارچوب موارد خواسته شده مندرج در دفترچه وپیوستها تهیه وتسلیم گردد. به پیشنهادات مبهم ومشروط وكلی ترتیب اثر داده نخواهد شد. تسلیم پیشنهاد به منزله قبول بدون قید وشرط تمام شرایط مندرج دراین دفترچه و مقررات وضوابط جاری خریدار ازطرف پیشنهاد دهنده خواهد بود. پیشنهادات واصله (برای ارزیابی كیفی و فنی) توسط مناقصه گزاربر اساس معیارهای اعلام شده در پیوست شماره 2 مورد ارزیابی قرار می گیرد.  هریك از پیشنهاد دهندگان در صورت كسب حداقل 60 امتیاز  در ارزیابی كیفی و فنی می توانند در مناقصه شركت نمایند.

نحوه محاسبه قیمت تراز شده طبق فرمول زیر خواهد بود :

قیمت تراز شده

قیمت پیشنهادی (درج شده در پاکت قیمت)

ضریب تأثیر امتیاز فنی (برابر 2/0 می باشد )

امتیاز فنی ـ بازرگانی (بین حداقل امتیاز فنی قابل قبول تا صد در صد )

5- مدارك مورد نیاز جهت  شركت در مناقصه:

مناقصهگران علاقهمند به شركت در مناقصه لازم است مدارک زیر را  ارائه نمایند :

- دریافت، تكمیل و ارسال مستندات درخواست حاضر در مهلت مقرر.

- ارائه اسناد ثبت شركت با اساسنامه مرتبط و سابقه كار مرتبط .

- ارائه لیست كارشناسان فنی برق (كلیه گرایشها) ، سخت افزار و نرم افزاركامپیوتر، هواشناسی و گواهی دوره های آموزشی معتبر از شركت های سازنده.

- ارائه نامه حسن انجام كار و رضایت مناقصه گزاریان.

- مدارك كامل شركت باید به همراه لیست پرسنل و لیست بیمه ارسال شود.

- مدرک نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش از شركت سازنده .

- مدارک سابقه کار مرتبط حداقل 2 سال

6- قالب ارائه پیشنهاد:

مناقصهگر طبق توضیحات پیوست 1 (شرایط عمومی مناقصه)، اسناد مناقصه را تکمیل و مهر و امضا و بستهبندی وتحویل مینماید. مناقصهگر بایستی پیشنهاد فنی و پیشنهاد قیمت را طبق توضیحات زیر تکمیل نموده و به همراه اسناد و مدارک تکمیلی لازم، پس از مهر و امضاء تمام صفحات آنها، تحویل نماید. همچنین لازم است سایر اسناد دریافتی مناقصه مشتمل بر متن حاضر و سایر پیوستها به صورت مهر و امضاء شده تحویل شوند.

6-1- پیشنهاد فنی

اطلاعات مربوط به تأمین نیازها و انتظارات سازمان باید بصورت مشخص و كامل ارائه شود. درصورت نیاز کلیه مستندات فنی مربوط به محصولات و خدمات پیشنهاد شده با مشخص کردن ارتباط آنها با سامانه های درخواستی پروژه باید ضمیمه شوند.

6-2- پیشنهاد قیمت

قیمت پیشنهادی اجرای پروژه نباید صرفاً به بیان یك عدد خلاصه گردد، بلكه علاوه بر آن لازم است فهرست کامل هزینههای هریك از کالاها و خدمات قابل تحویل پروژه در دو بخش كلی سختافزار و نرمافزار و سایر نیازها و خدمات ارائه شود. از اینرو باید جدول پیشنهاد قیمت، طبق پیوست 3 توسط مناقصهگران تكمیل و ارائه گردد. ارائه ریز اقلام سختافزاری برای توجیه قیمت پیشنهادی ضروری است. ولی به هر حال قیمت نهایی ملاك مقایسه قیمت مناقصه گران خواهد بود .

7- قوانین و مقررات و الزامات حاكم بر مناقصه

مناقصهگران متقاضی شركت در مناقصه لازم است قوانین و مقررات زیر را رعایت نمایند:

- قوانین برگزاری مناقصات سازمانهای دولتی جمهوری اسلامی ایران

- شرایط عمومی مناقصه مندرج در بخش 2

- شرایط اختصاصی و انتظارات و نیازهای پروژه مندرج در بخش 3

- هر مناقصهگر حق ارائه یك پیشنهاد و یا شركت در یك كنسرسیوم را دارد و چنانچه خلاف آن عمل نماید از مناقصه حذف خواهد شد.

- هزینه تهیه و ارائه پیشنهاد به عهده مناقصهگران است و مناقصهگزار در هیچ شرایطی مسئول و متعهد به پرداخت هزینههای تكمیل اسناد مناقصه نخواهد بود.

8-  برنامه بازدید از امكانات و فعالیتهای مناقصه گزارو كتابخانه

شرکت در جلسه پرسش و پاسخ که در تاریخ  96/2/19 روز سه شنبه و راس ساعت 10 صبح  در محل اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی (آدرس مناقصه گزار) اجباری بوده و عدم شرکت در جلسه مذکور به منزله حذف از مناقصه می باشد.

مناقصهگران میتوانند برای آشنایی با فعالیتهای جاری اداره كل در ارتباط با پروژه مورد نظر و آگاهی از نیازمندیها و محدودیتهای موجود، با هماهنگی قبلی به منابع اطلاعاتی موجود در اداره كل مراجعه نموده و یا از بخشهای ذیربط در این اداره كل یا سایت های ایستگاههای هواشناسی استان بازدید نمایند. علاوه بر این امكان بازدید عمومی از فعالیتهای مرتبط اداره نیز وجود دارد.

*

9- مشخصات گروه تهیهكننده درخواست پیشنهاد برای پروژه (RFP)

متن RFP حاضر توسط كارشناسان اداره كل اداره مهندسی تجهیزات هواشناسی با همكاری، همكاران فنی اداره کل استان آذربایجان غربی تهیه شده است. مناقصهگران میتوانند در صورت نیاز برای رفع ابهامات فنی، هماهنگی بازدید و یا مراجعه به اداره كل در ساعات اداری با شماره تلفن 32416739-044 تماس حاصل نمایند .

بخش 2

شرایط عمومی

این مناقصه طبق قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 و آئین نامه ها و اصلاحیه های بعدی و مطابق نمونه قرارداد پیوست و با شرایط عمومی زیر برگزار میشود.

- تعاریف

در این متن هر جا به دستگاه مناقصهگزار اشاره میشود، منظور مناقصه گزاراداره کل هواشناسی استان آذربایجانغربی است  و مناقصهگر به فردی اطلاق میشود كه با دریافت اسناد مناقصه، نسبت به تكمیل و تسلیم آنها در مهلت مقرر اقدام مینماید.

- شرایط ارائه پیشنهاد

  - هر پیشنهاد كه مطابق اسناد مناقصه حاضر ارائه نشود و یا متضمن قیود و یا شرایط خاص دیگری باشد، كان لم یكن تلقی خواهد شد.

  - به پیشنهادهای بدون مهر و امضاء، مبهم، مخدوش و ناخوانا و بدون سپرده شركت در مناقصه، و همچنین عدم شرکت در جلسه پرسش و پاسخ به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پیشنهاد مناقصه باید تا ساعت  30: 14 ( پایان وقت اداری ) روز 5 شنبه مورخ 28/2/1396 در قبال اخذ گواهی تسلیم اسناد به دبیرخانه اداره كل تحویل داده شود. بدیهی است به هیچیك از پیشنهادهایی كه بعد از تاریخ مقرر دریافت گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  - پس از انقضای موعد تحویل پیشنهادها، هیچگونه پیشنهادی مبنی بر تغییر و اصلاح پیشنهاد ارائه شده قابل قبول نمیباشد.

- موضوع مناقصه

موضوع مناقصه عبارت است از خرید، تهیه، نصب و راه اندازی به همراه آموزش کامل نحوه تعمیر و نگهداری ادوات فروخته شده در محل کارخانه سازنده به تعداد 4 نفر از پرسنل مناقصه گزار، ایستگاههای تمام خودکار و قطعات جانبی مورد نیاز شامل: تعداد 2 ایستگاه  خودکارهواشناسی سینوپتیک،2 ایستگاه خودکار هواشناسی کشاورزی ،1 ایستگاه اقلیم شناسی،  1 ایستگاه هواشناسی دریایی (شامل ایستگاه هواشناسی و سنجش پارامترهای آب دریا)، 2 ایستگاه هواشناسی کشاورزی(جهت نصب در مزرعه  که قابلیت تجزیه به دو قسمت سیار و ثابت را داشته باشد)، یک سیستم سنجش تابش اشعه های فرابنفش وشبکه باران سنجی به تعداد 5 ایستگاه باران سنج دیتالاگر و نرم افزار بدون محدودیت و قفل که قابلیت به روز رسانی رایگان را داشته و قابلیت دسترسی به تمامی تجهیزات موضوع مناقصه و کنترل و جمع آوری و محاسبات لازم را داشته باشد. راه اندازی کامل تمام تجهیزات فروخته شده و بر قراری شبکه ارتباطی کامل بطوریکه دریافت اطلاعات برخط ایستگاه ها در محل اداره کل هواشناسی استان (ارومیه) و سازمان مرکزی (تهران) بدون مشکل قابل دریافت باشد. همچنین پشتیبانی آنها  كه جزئیات آن در متن درخواست پیشنهاد برای اجرای این پروژه آمده است.

- محل اجرای موضوع مناقصه

موضوع مناقصه دراستان آذربایجان غربی و در شهرستان های:ارومیه، ، نقده، بوکان، اشنویه، میاندوآب، ، محدوده دریاچه ارومیه، تکاب مطابق با پیوست  شماره 8 اجرا خواهد شد.

- محل تسلیم پیشنهادها

پیشنهاد اجرای موضوع مناقصه به همراه اسناد مورد نیاز باید به دبیرخانه اداره كل هواشناسی
 استان آذربایجان غربی به نشانی : ارومیه-بلوار بسیج-کلیومتر 5 جاده ارومیه –سلماس-اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی تسلیم شوند.

- تضمین شركت در مناقصه

مناقصهگر باید مبلغ 000/000/500 ریال (پانصد میلیون ریال) به عنوان تضمین شركت در مناقصه ، به صورت ضمانتنامه بانكی  طبق پیوست 4، كه توسط یكی از بانكهای مجاز ایرانی صادر شده باشد، به همراه پیشنهاد خود تسلیم نماید. این ضمانتنامه باید برای مدت 3 ماه از تاریخی كه برای گشودن پاكت پیشنهادها تعیین گردیده است معتبر بوده و برای 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد.

توجه: مناقصهگران موظفند تضمین شركت در مناقصه را صرفا در قالب ضمانتنامه بانكی تسلیم نمایند و سایر تضامین تجاری از قبیل سفته و چك عادی شخصی ویا شركتی به هیچ وجه پذیرفته نخواهد شد.

ماده 7. نحوه تحویل اسناد و مدارك مناقصه

پیشنهاد اجرای موضوع مناقصه به همراه اسناد و مدارك مورد نیاز باید به ترتیب مذكور در بندهای زیر، بستهبندی و در پاكتهای الف، ب و ج گذاشته شوند و پس از لاك و مهر يا ممهور نمودن به مهر شركت و چسب زدن روي آنها بصورت كامل بسته بندي شده و تحویل گردند. لازم است بر روی این پاكتها به ترتیب عبارات "پاكت الف"، "پاكت ب" و "پاكت ج" و موضوع مناقصه و نام مناقصهگر نوشته شود.

پاكت الف- در این پاكت باید مدارك زیر گذاشته شوند :

- نامه رسمی تقاضای شركت در مناقصه

- ضمانتنامه بانكی تضمین شركت در مناقصه به شرح ماده 6

پاكت ب - این پاكت باید اسناد و مدارك مورد نیاز برای شركت در مناقصه را به شرح زیر در سه مجلد و به صورت مهر و امضاء شده در برداشته باشد:

- مجلد اول شامل اسناد خام مناقصه (متن درخواست برای پیشنهاد پروژه و پیوستهای آن).

- مجلد دوم حاوی کلیه مستندات مورد درخواست در اسناد

- مجلد سوم شامل پیشنهاد فنی مناقصهگر و کلیه مستندات تکمیلی مربوط به نحوه تأمین نیازها كه بعد از ارائه پیشنهاد فنی هر بخش از نیازها قرار داده میشوند.

توجه: ضمائمی که به لحاظ شکل فیزیکی خارج از مجلدات فوق ارائه میگردند، باید دارای برچسب مشخصی بوده و ارتباط آنها با فرمهای مناقصه بطور صریح و دقیق معلوم باشد.

پاكت ج - برگ پیشنهاد قیمت و اعلام ریز اقلام هزینه اجرای پروژه، طبق پیوست 3 پس از مهر و  امضاء در  این پاكت قرار میگیرد.

تبصره 1:  لازم است سه پاكت الف و ب و ج را داخل پاكت بزرگتر (و یا در یك بستهبندی با پوشش مناسب) قرار داده و روی آن موضوع مناقصه و نام مناقصهگر قید شود و به شرح ماده 7 بسته بندي گردد و تحویل شود.

تبصره 2: كلیه اسناد و فرمهای قرار داده شده در پاكتهای الف، ب و ج باید با مهر و امضاء(های) مجاز مناقصهگر تأیید شوند. به پیشنهادهایی كه بستهبندی آنها به شرح ماده 7 نباشد، به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- تغییر در اسناد مناقصه

مناقصهگزار حق اصلاح، تكمیل و یا تجدید نظر در هر قسمت از اسناد و مدارك مناقصه را قبل از انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها برای خود محفوظ میدارد و اگر چنین موردی پیش آید، تغییرات مورد نظر به صورت كتبی برای كلیه شركتكنندگان در مناقصه ارسال خواهد شد.بدیهی است مبلغ نهائی برنده مناقصه می بایست از سقف اعتبارات موجود بیشتر نباشد.لذا مناقصه گزار مختار است تا نسبت به کاهش حجم عملیات متناسب با اعتبارات موجود اقدام نماید.

- گشایش پیشنهادها

- فقط پاکت شرکتهایی که در جلسه پرسش و پاسخ شرکت نموده اند بازگشایی می گردد.

- بعد از گشودن بستهبندیهای اصلی هر پیشنهاددهنده شامل پاكتهای الف، ب و ج ، و امضاء پشت پاكتها توسط اعضاء كمیسیون، ابتدا پاكت الف گشوده میشود و مدارك آن بررسی میشود. در صورت صحت ضمانتنامه بانكی مطابق ماده 6، این ضمانتنامه به همراه تقاضانامه رسمی مناقصهگر در اختیار ذیحسابی اداره كل قرار میگیرد و سایر مدارك به همراه پاكت ب به كمیته فنی تحویل میشود تا طبق تقویم برگزاری مناقصه مورد بررسی قرار گرفته شوند.

- از مناقصهگرانی كه شرایط لازم را در ارزیابی پاكتهای ب دارا باشند برای شركت در جلسه گشایش پاكتهای ج دعوت به عمل خواهد آمد.

- پاكتهای الف و ج پیشنهادهای رد شده به مناقصهگران ذیربط مسترد خواهد شد.

پس از اعلام نتیجه برگزاری مناقصه، تضمین شركتكنندگان در مناقصه به جز نفرات برگزیده اول و دوم آزاد خواهد شد.

- نظارت بر اجرای دقیق حسن انجام تعهدات مندرج در شرایط مناقصه و قرارداد منعقده و تأیید آن در هر حال با اداره كل خواهد بود.

- هریك از موارد و تعهدات مندرج در شرایط این مناقصه لازمالاتباع بوده و جزء لاینفك قرارداد منعقده با برنده اول یا دوم مناقصه محسوب خواهد شد و مناقصهگر مكلف به ایفای آنها خواهد بود.

- قرارداد با برنده اول مناقصه ظرف مدت 3 روز پس از ابلاغ كتبی سازمان منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرار داد امتناع نماید و ضمانت حسن انجام تعهدات را ارائه نكند، تضمین شركت در مناقصه وی، ضبط و قرارداد با برنده دوم مناقصه منعقد میگردد. در صورت امتناع برنده دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.

- در مواردی كه در شرایط عمومی مناقصه به آن تصریح نشده است، قوانین و مقررات جاری كشور و مصوبههای هیأت محترم دولت جمهوری اسلامی و بخشنامهها و دستورالعملهای صادره از سوی مراجع قانونی، حاكم بوده و رعایت آنها الزامی خواهد بود.

- تعهدات و الزامات دستگاه مناقصهگزار و برنده اول یا دوم مناقصه در قبال یكدیگر به صورت مشروح در قرارداد منعقده فیمابین (كه پیشنویس آن در پیوست  آمده است) لحاظ خواهد شد و مناقصهگر از این بابت هیچگونه ادعائی نخواهد داشت.

تبصره 1 : میزان ضمانتنامه حسن انجام تعهدات معادل 10% مبلغ قرارداد خواهد بود و ضمانتنامهای مورد قبول واقع میشود كه از سوی یكی از بانكهای مجاز ایرانی تضمین شده باشد. به اسناد تجاری عادی اعم از چك و سفته و برات و مدارك عادی دیگر به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد .

تبصره 2 : ضمانتنامههای شركت در مناقصه مربوط به برندههای اول و دوم مناقصه تا زمان انعقاد قرارداد در نزد دستگاه مناقصهگزار محفوظ خواهند بود و قبل از انعقاد قرارداد، به هیچ عنوان و مجوزی این ضمانتنامهها آزاد نخواهند شد.

تبصره 3: پس از تسلیم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و امضاء اسناد و انعقاد قرارداد اجرای موضوع مناقصه، ضمانتنامههای مربوط به تضمین شركت در مناقصه برندههای اول و دوم مسترد خواهند شد.

- مناقصهگران میتوانند قبل از ارائه پیشنهاد خود از محل اجرای موضوع مناقصه به دقت بازدید به عمل آورند و نسبت به وضع موجود و كلیه عواملی كه ممكن است به نحوی از انحاء در تنظیم پیشنهاد و برآورد هزینههای اجرای پروژه مؤثر باشند، آگاهی كامل را كسب نمایند. بنابراین هیچگونه ادعایی مبنی بر عدم آشنایی با شرایط موجود و یا عدم فهم اسناد مناقصه مسموع نخواهد بود.

- مدت اعتبار اسناد و قیمت پیشنهادی مناقصهگران از تاریخ خاتمه مهلت تحویل اسناد مناقصه به مدت90 روز خواهد بود و قابل تمدید برای90 روز دیگر میباشد.

- مناقصهگر متعهد میشود كه مشمول قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دیماه 1337 و اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
نمیباشد.

- حق واگذاری و انتقال

پیشنهاد دهنده كه درصورت برنده شدن وعقدقرارداد فروشنده نامیده خواهد شد، رأسا مسئول اجرا و انجام تعهدات قراردادمنعقده در مقابل خریدار خواهدبود و حق انتقال و واگذاری كلی و جزئی تعهدات موضوع قرارداد را بدون اجازه كتبی خریدار به غیر نخواهد داشت.

- پرداخت هر گونه بیمه ، مالیات و دیگر عوارض مربوط به قرارداد بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

- در صورت احراز‌ خلاف شرایط‌ مندرج در اسناد مناقصه از جانب پیشنهاددهنده، در هر مرحله از كار، خریدار حق خواهد داشت قرارداد را یکطرفه فسخ و سپرده و تضمین پیشنهاد دهنده را مطالبه و كلیه خسارات وارده را رأسا و به تشخیص خود از محل تضمین مورد نظر استیفاء نماید.

- پرداخت كلیه هزینه های متعلق به قرارداد وحقوق و عوارض متعلق به انجام قرارداد بعهده مناقصه گر بوده و استرداد ضمانتنامه های او و تسویه حساب کامل از هر نظر در خاتمه قرارداد  موكول به ارائه گواهی ومفاصا حساب  قطعی و قانونی از مراجع ذیصلاح خواهد بود.

- اعلام عدم تمایل به شركت در مناقصه

چنانچه مدعو پس از دریافت اسناد مناقصه مایل به شركت در مناقصه نباشد باید حداقل سه روز قبل از تاریخ گشایش پیشنهادها مراتب را كتباً به خریدار اعلام نماید. در غیر اینصورت مراتب موجب تجدید نظر خریدار در دعوت از مدعو برای مناقصه ها و معاملات بعدی خواهد شد.

بخش 3

شرایط اختصاصی

1- اهداف و نیازهای پروژه

با اجرای پروژه تهیه، خرید، نصب و راه اندازی، بروزرسانی و آموزش تعمیر و نگهداری کلیه تجهیزات موضوع قرارداد به انجام خواهد رسید.

- تهیه، نصب و راه اندازی و ضمانت دوساله تعویض بدون قید و شرط کلیه تجهیزات تحویل داده شده برابر با مفاد قرارداد به مناقصه گزار.

- کلیه قطعات فروخته شده از تاریخ نصب دستگاه دارای حداقل ده (10) سال خدمات پس از فروش باشند.

2-تشریح انتظارات از اجرای پروژه

این پروژه از اجزاء زیر تشكیل شده است :

تهیه  دستگاه ها و تجهیزات جانبی ایستگاه خودكار هواشناسی شامل :

2-1- تعداد 2دستگاه ایستگاه خودكار هواشناسی سینوپتیک.

2-2-تعداد2 ایستگاه خودکار هواشناسی کشاورزی .

2-3-تعداد1 ایستگاه خودکار اقلیم شناسی.

2-4- تعداد یک ایستگاه دریایی(شامل ایستگاه هواشناسی و سنجش پارامترهای آب دریا) .

2-5-  تعداد 5 ایستگاه بارانسنجی در یک شبکه منسجم با داده های برخط.

2-6-تعداد2 ایستگاه هواشناسی کشاورزی سیار(جهت نصب در مزرعه  که قابلیت تجزیه به دو قسمت سیار و ثابت را داشته باشد).

2-7-تعداد یک ایستگاه سنجش اشعه های فرابنفش.

2-11- برقراری و راه اندازی نهایی شامل دریافت تمامی اطلاعات ایستگاه های موضوع مورد مناقصه و راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز بدون محدودیت و به همراه به روز رسانی رایگان و ایجاد یک شبکه ارتباطی امن با پوشش کامل تمامی ایستگاههای فوق و دریافت اطلاعات بر خط آنها در محل اداره کل هواشناسی (ارومیه) و سازمان مرکزی(تهران).

2-12-آموزش کامل نحوه تعمیر و نگهداری ادوات فروخته شده در محل کارخانه سازنده به تعداد 4 نفر از پرسنل با نظر مناقصه گزار.

2-1-مشخصات سنسورها و تعداد آنهامطابق جدول زیر:

| ردیف | نام حسگر | تعداد | مشخصات فنی مورد نظر خریدار |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wind speed transmitter | 6 | 1. Measuring range : 0 - 60 m/s 2. Accuracy : (0.2m/s 3. Resolution : ( 0.1 m/s 4. Heating : Electronical shaft heating 5. Operating temperature range : -40 … +60°C |
|  | Wind direction transmitter | 6 | 1. Measuring range : 0 - 360° 2. Accuracy : (1% 3. Resolution : (2.5° 3. Heating : Electronical shaft heating 4. Operating temperature range : -40 … +60°C |
| 2 | Airpressure | 6 | 1. Measuring Range: 600 … 1100 hpa 2. Accuracy: ±0.1 hpa |
| 3 | Air temperature | 6 | 1. Measuring Range : -40 … + 60°C 2. Accuracy : 0.1°C |
| 4 | Air humidity | 6 | 1. Measuring Range : 0 … 100% 2. Accuracy : (2% |
| 5 | Precipitation | 6 | 1. Operating temperature: -40 … +60°C 2. Accuracy : ±2% 3. Resolution : 0.1mm 4. With Electronical Heating 5. Operating Range : 0 … 10mm/min 6. Receiving Surface : (WMO Standard) 7.Housing/Funnel+ring:stainless-aluminium-anodized |
| 6 | Soil temperature for depth -5,-10,-20,-30,-50,-100 cm | 30 | 1. Measuring Range : -40 … + 60°C 2. Accuracy : (0.1°C 3. Protection class : IP 67 |
| 7 | Grass temperature | 5 | 1. Measuring range : -40 … +60°C 2. Accuracy : (0.1°C 3. With mounting tube and protective shield |
| 9 | Soil moisture for depth -5,-10,-30,-50,-70 cm | 25 | 1. Moisture measuring range : 0 … %100 (Volumetric water content) 2. Operating Temperature range : -15°C … + 50°C (extended temperature range on request) 3. Protection:(IP 68) Waterproof sealed PVC 4. Accuracy (in% Volumetric water content): 20 ds/m< 6 … 20 ds/m 0 … 6 ds/m Conductivity range With material specific calibration ( 2% ( 1% Moisture range 0…40% ( 3% ( 2% Moisture range 40…70% (0.3% (0.2% Repeating accuracy |
| 10 | Evaporation | 5 | Measuring Principle:Pressure difference transducer Measurand:Water Level difference Measuring Range:200 mm total_180 mm between the MIN-and MAX marks at the level stick 0.4 mm_0.1mm Evaporation Pan : 1. Class : A 2. Dimensions : ( 1200 mm ( 250 mm 3. Housing material : galvanizediron,Steel Or Aluminium , with wire-mesh screen |
| 11 | Albedometer (DSR & RSR) , ( الزاماً باید همراه با برگه مشخصات فنی و كالیبراسیون شركت سازنده باشد.) | 5 | 1. Sensitivity : 5 to 16 (V/W/m2 2. Level accuracy : 0.5° 3. Operating temperature : -40 … +80°C 4. Spectral range : 0.3 … 3 µm With (shadow ring) |
| 12 | Pyranometer (TSR) ( الزاماً باید همراه با برگه مشخصات فنی و كالیبراسیون شركت سازنده باشد.) | 6 | 1. Spectral range : 0.25 ….3000 nm 2. Operating temperature : -40 … +80°C |
| 13 | Sunshine duration | 6 | 1. Measuring range : 0.40 … 1.1(m 2. Operating temperature : -30 … +70 3. With heating |
| 15 | سیستم پایش پارامترهای هواشناسی دریایی | 1 | marine_systems Specificatins: کلیه سنسورهای مربوطه علاوه بر توانایی کار در شرایط سخت و شوری زیاد آب دریاچه ارومیه(بالای500 گرم در لیتر). شرایط ذیل را نیز داشته باشند. Temperature: Standard Range:-10~+60 °C Accuracy:±0,2 °C Sensitivity: 0,1°C Maximum depth: 30 mt PH-value: Standard Range: 2-12 units Accuracy: ±0.1 units Sensitivity:0.05 units Operational Temperature:-10~+60 °C Maximum depth:30 mt Redox-Potential: Standard range: -1000 - 1000 mV Accuracy: ±25 mV Sensitivity:5 mV Maximum depth:30 mt Conductivity: Standard range: 0-3000 µS/cm , 0-30000 µS/cm (auto ranging) Accuracy: ± 30 µS , ± 3000 µS Sensitivity :2 µS ,20 µS Maximum depth: 30 mt Operational temperature: :-10~+60 °C Compensation: automatic for temperature:0 ÷40 °C Dissolved oxygen: Standard range: 0-20 mg/l Accuracy: ±1 mg/l Maximum depth: 20 mt Sensitivity : 0,5 mg/l Operational temperature:-10~+60°C Hydrometric Level: Standerd range: 0 - 30 m Accuracy : ±0,25 % F.S. Operational temperature: -10 - 60 °C Maximum depth: F.S of the sensor used Turbidity: Standard range:0 -4000 NTU Sensitivity: 0,1 NTU Accuracy: 10 NTU (0-500 NTU), 160 NTU (500 - 4000 NTU) Operational Temperature:-10~+60 °C Maximum depth: 10 mt Meteorology system Specificatins: Wind speed Sensor: 1. Measuring range : 0 - 60 m/s 2. Accuracy : (0.2m/s 3. Resolution : ( 0.1 m/s 4. Heating : Electronical shaft heating 5. Operating temperature range : -40 … +60°C Wind Direction Sensor: 1. Measuring range : 0 - 360° 2. Accuracy : (1% 3. Resolution : (2.5° 3. Heating : Electronical shaft heating 4. Operating temperature range : -40 … +60°C Airpressure Sensor: 1. Measuring Range: 600 … 1100 hpa 2. Accuracy: ±0.1 hpa Air temperature Sensor: 1. Measuring Range : -40 … + 60°C 2. Accuracy : 0.1°C Air humidity Sensor: 1. Measuring Range : 0 … 100% 2. Accuracy : (2% |
| 16 | باران سنج خودکارکامل | 5 | 1. Operating temperature: -40 … +60°C 2. Accuracy : ±2% 3. Resolution : 0.1mm 4. With Electronical Heating 5. Operating Range : 0 … 10mm/min 6. Receiving Surface : (WMO Standard) 7.Housing/Funnel+ring:stainless-aluminium-anodized باران سنجی های فوق برای تشکیل شبکه باران سنجی در نظر گرفته شده است. |
| 19 | دستگاه TDRسیار | 2 | - دستگاه TDRسیار جهت اندازه گیری رطوبت خاک تا عمق یک متری با مشخصات: Moisture measuring rang: 0.100% volumetric water content Soil temperature measuring rang: -15°c_50°c Soil temperature measuring accuracy: ±1.5° absolute ±0.5°c relative Operating Temperature: -15°_50°c (extended temperature rang on request) Probe body: Waterproof sealed PVC (ip68) Interfaces: Imp-bus Analogue output:2x_1v 0(4)_20ma 0_100%vol water content -40+70°c soil temperature Glance specification: *1 Class 2 bluetooth module Bluetooth specification 2.0 compatible Up to 10 meter range Internal rechargeable battery Operating Temperature: -20°c_70°c ALL Packed in a rugged carring case*1 |
| 20 | ایستگاه سنجش تابش اشعه های فرابنفش UVA_UVB | 1 | Spectral range (overall): 280 to 400 nm Sensitivity: 300 - 500 µV/W/m² Temperature response: < -0.3 % Response time (95%):< 1 s Non-linearity (0 to 100 W/m²):< 1 % Maximum UVA/UVB irradiance: 400 W/m² Field of view: 180 ° Operational temperature range: -40 to +80 °C Directional response (up to 70°):< 5 % With All Accessories:1*CMF Mounting Fixtures 1*CM121B/C Shadow Ring 1*METEON Data Logger 1*LOGBOX SD Data Logger 1*AMPBOX Amplifier 1*Adjustable Tilit Radiometer Mounting Kit 1*Glare Screen Kit 1*CVF4 Ventilation Unit |

(  امکان محاسبه مقادیر Sunshine duration  بصورت محاسباتی از DSR  و TSR  وجود داشته باشد.

(ارائه كاتالوگ ها و اسناد فنی و مشخصات دقیق پیشنهادها ( نظیر مدل و شركت سازنده ) الزامی می باشد.

*ایستگاه های باران سنجی به صورت شبکه و همراه با نرم افزار بوده و قابلیت افزایش  ایستگاهها و ارتقاء را داشته باشد .

2-2- دیتالاگرو تابلوی مربوطه مطابق مشخصات زیر:

تابلوی مورد استفاده جهت نصب دیتالاگر و تجهیزات جانبی باید دارای شرایط زیر باشد :

تابلو باید یك طرف بارانی بوده، دارای سینی داخلی جهت نصب دیتالاگر و سایر تجهیزات باشد.

ضخامت ورق مورد استفاده برای ساخت تابلو باید 5/1 یا 2میلیمتر باشد.

درجه حفاظت بدنه تابلو حداقل دارای استاندارد IP55 باشد.

رنگ بدنه تابلو باید از نوع پودری الكترواستاتیك بوده و ترجیحا سفید رنگ باشد.

فضای كافی جهت نصب كلیه تجهیزات لازم، مانند دیتالاگر، مودم، منبع تغذیه، اتصال زمین، سامانه های حفاظت از صاعقه ( کلیه ارسترها) و لوازم گرم كننده جهت دماهای زیر صفر را داشته باشد.

دارای گلند فلزی در محل ورود و خروج کابلها به تابلو و همچنین مسدودکننده ورودی و 
خروجی هایی که استفاده نمی شود باشد.

دیتالاگر دستگاه باید دارای ویژگیهای زیر باشد :

درجه حفاظت بدنه دیتالاگر حداقل دارای استاندارد IP 65 باشد.

قابلیت افزایش كانالهای ورودی و ارتقاء سیستم را داشته باشد.

قابلیت محافظت از سیگنالهای ورودی ناخواسته و تداخل و القاء صاعقه را داشته باشد.

دارای درگاههای آنالوگ و دیجیتال از انواع RS232,RS422 or RS485,USB و خروجی اترنت باشد.(بسته به نیاز و امكانات منطقه از درگاه مناسب استفاده می شود.)

توضیح: درگاهها باید قابلیت اتصال جهت انتقال اطلاعات به سیستم انتقال مخابراتی از طریق GSM(SMS,GPRS,APN) مودم، رادیو مودم و PSTN بدون تعویض و یا اضافه نمودن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری را داشته باشد.

امكان انتقال اطلاعات ذخیره شده از دیتالاگر به رایانه قابل حمل و یا دستگاه كارت خوان را داشته باشد.

استاندارد ارتباطیTCP/IP را پوشش دهد.

قابلیت ذخیره‌سازی اطلاعات، حداقل به میزان دو ماه با فاصله نمونه ‌برداری ده دقیقه را برای حداكثر كانالهای دیتالاگر (پارامترهای سمت و سرعت باد، دما و رطوبت، فشار هوا، تابش كلی آسمان، دمای اعماق خاك (6 عمق مختلف)، دمای 5 سانتیمتری سطح خاك، رطوبت خاك در 5 عمق، تشت تبخیر، هوای حاضر و عمق برف) دارا بوده، همچنین توانایی ارتقاء اندازه حافظه بدون تعویض سخت افزار را داشته باشد.

اطلاعات ثبت شده و تنظیمات دستگاه در اثر قطع منبع تغذیه حفظ شود.

روش ثبت اطلاعات دستگاه از نوع ( FIFO) باشد. یعنی در صورت پر شدن حافظه، اطلاعات جدید بر روی اولین اطلاعات ثبت شده ذخیره گردد.

دارای صفحه نمایش و صفحه كلید برای انجام امور تعمیرات، تنظیمات و نمایش مقادیر لحظه‌ای باشد.

ساختار سیستم از نوع Zero Power باشد.( نوعی فناوری در ساخت بخش کنترل توان دیتالاگر 
می باشد؛ به این صورت که در زمانهای قرائت اطلاعات سنسورها یا تبادل اطلاعات با RTU، سیستم دیتالاگر در حالت روشن می باشد و در سایر زمانها سیستم در حالت آماده به کار و یا خاموش می باشد و در این زمان توان مصرفی به حداقل ممکن کاهش می یابد با رعایت این فناوری در ساخت دیتالاگر امکان کاهش توان مصرفی دستگاه به خصوص در مناطق فاقد برق فراهم می گردد.)

مودم مورد استفاده در سیستم باید امکان ارسال و دریافت اطلاعات به صورت دو طرفه را داشته باشد. ارائه کلیه تنظیمات مورد نیاز جهت برقراری ارتباط با دیتالاگر الزامی است.

توضیح: کلیه ملزومات برقراری ارتباط سیستم انتقال مخابراتی از قبیل آنتن بیرونی، منبع تغذیه مودم و کابلهای ارتباطی به عنوان جزء لاینفک تجهیزات مودم تلقی می گردد.

دیتالاگر باید با برق ورودی V 10% ± 220 کار کند ودارای باطری backup قابل شارژ باشد.

دیتالاگر به استثنای کانالهای مورد نیاز برای حسگرها، باید دارای 3 کانال آزاد دیجیتال و 5 کانال آزاد آنالوگ باشد.

پروتکل ارتباطی دیتالاگر باید با جزئیات داده شود به طوری که بتوان داده ها را در شبکه موجود محلی ذخیره نمود.

تجهیزات ارتباطی باید فاصله تا 1000 متر را بین دیتالاگر و PC ساپورت نماید.

دیتالاگر باید بتواند با PC از طریق خط تلفن ارتباط دو طرفه برقرار نماید.

دیتالاگر باید توانایی ذخیره سازی و انتقال داده ها از طریق Hand terminal یا کارت PCMCIA یا ... را داشته باشد.

2-3- تأمین زیر ساخت

از جمله مقدمات نصب و راه اندازی ایستگاه خودكارهواشناسی تهیه و اجرای كارها مطابق جدول زیر برای هر ایستگاه است، كه بر عهده پیمانكار می باشد.

| ردیف | موضوع | تعداد | مرجع مشخصات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تهیه و اجرای حصار پلتفرم ایستگاه خودكار | 2 | طبق پیوستهای9-2 تا 9-6 |
| 2 | تهیه و اجرای حصار پلتفرم ایستگاه باران سنجی | 5 | طبق پیوستهای9-2 تا 9-6 |
| 3 | تهیه و نصب دكل ایستگاه خودكار،پایه ها وکلیه زیرساختهای لازم برای نصب تجهیزات | 6 | طبق پیوستهای9-7 تا 9-10 |
| 4 | تهیه و نصب پایه باران سنجی ، و تشعشع سنجی | 6 | طبق پیوستهای9-7 تا 9-10 |
| 5 | تهیه و كابل كشی برق و ارتباطات | 14 | طبق پیوستهای9-12 تا 9-14 |
| 6 | تهیه و اجرای سامانه زمین حفاظتی (با مقاومت كمتر از 2 اهم) ، هم پتانسیل سازی و حفاظت از فراتاخت ولتاژ ناشی از صاعقه(صاعقه گیر) | 9 | طبق پیوستهای9-15 تا 9-17 |
| 7 | تهیه UPS | 11 | طبق پیوست 9-18 |
| 8 | رایانه با مشخصات زير : M.B:ASUS H81-Plus CPU:Intel Core i5 6400 RAM:King stone 8 GB DDR4 H.D.D :WD 2TB DVD Rwriter: 1 Case: Green Tower مانیتور 24 اینچ LED Keyboard&Mouse:Farasoo Power 700W Green | 7 |  |
| 9 | RS485,422/RS232 مبدل مبدل سريال | 12 |  |
| 10 | كابل ديتا 4(0.75 NYSY | 1500 متر |  |
| 11 | كابل برقNYSY1.5×3 | 1500 متر |  |
| 12 | لپ تاپ | 7 | N56VVASUS N56VV - A |
| 13 | لپ تاپ | 1 | N552vx i7-8-1t 4G |
| 14 | آموزش کامل با نظر مناقصه گزاردر محل کارخانه سازنده | 4نفر | طبق بخش3 بند2 -11 |

در خصوص تهیه، نصب و بكارگیری تجهیزات نرمافزاری و سختافزاری مورد نیاز پروژه لازم است نكات زیر مورد توجه قرار گرفته و رعایت شوند :

- تجهیزات مورد نظر پروژه در محل سایت های تعریف شده مطابق پیوست 8 اسناد نصب میشوند و مناقصهگر باید برنامه کامل نصب و تحویل اقلام پروژه را ارائه نماید.

- در پیشنهاد اجرای پروژه باید شرایط محیطی مناسب برای نصب و بهرهبرداری تجهیزات به طور مشروح اعلام شود.

- مناقصهگر با اطلاعات کامل از شرایط زیر ساختی موجود در تمام سایتهایی که در آن تجهیزات هواشناسی نصب و راه اندازی می گردد، اقدام به شرکت در مناقصه نموده و در صورت نیاز قبل از شرکت در مناقصه از محلهای مذکور بازدید نماید. لذا تامین کلیه زیرساختهای لازم از بابت نصب و راه اندازی نهایی تا دریافت اطلاعات در اداره کل هواشناسی (ارومیه) و سازمان هواشناسی کشور(تهران)، با رعایت کلیه استانداردهای فنی مورد تایید دستگاه نظارت به عهده مناقصه گر بوده و هیچگونه هزینه اضافه بابت تامین زیرساختها پرداخت نخواهد شد. بنابراین هرگونه تأخیر زمانی حاصله از این بابت برعهده مناقصه گر می باشد.

- تهیه، نصب و راه اندازی و ضمانت دوساله تعویض بدون قید و شرط کلیه تجهیزات تحویل داده شده برابر با مفاد قرارداد به عهده مناقصه گر است.

- مناقصه گر می بایست پشتیبانی لازم جهت بهره برداری صحیح و بدون وقفه از تجهیزات فروخته شده و دریافت اطلاعات تمامی بندهای موضوع مناقصه را به مدت دوسال بدون هزینه انجام نماید. و می بایست کلیه نواقص بوجود آمده در اسرع وقت برطرف گردد.

- مناقصه گر مکلف است به میزان 15 درصد مبلغ تجهیزات فروخته شده از قبیل سنسورها، دیتالاگر و کلیه تجهیزات یدكی مورد نیاز را به مدت 2 سال و با قیمت درج شده در مناقصه در اختیار مناقصه گزارقرار دهد. اعلام نیاز قطعات درخواستی با ابلاغ کتبی مناقصه گزار می باشد و مناقصه گر حداکثر ظرف 72 ساعت می بایست نسبت به تحویل تجهیزات اقدام نماید. بدیهی است که دیرکرد در تحویل کالا مشمول جریمه تاخیر درج شده در اسناد مناقصه می باشد.

- خارج از نیازهای اعلام شده از طرف مناقصهگر مطابق بند فوق، اداره كل هزینهای را تقبل نخواهد نمود و هرگونه هزینه اضافه جهت انجام بهینه كار بعهده مناقصهگر خواهد بود.

- هزینههای بستهبندی، حملونقل و بیمه تجهیزات بر عهده مناقصه گر میباشد و اقلام پروژه باید پس از تایید در محل اداره کل مطابق با تجهیزات مورد نیاز هر سایت به محلهای مربوطه حمل، نقل و نصب گردد. کلیه هزینه های مربوطه بر عهده مناقصه گر می باشد.

- مناقصهگر باید در زمان تحویل نتایج انجام كار، تمام اقلام مورد نیاز برای راهاندازی مناسب و صحیح شامل آخرین نسخه نرمافزارها، تنظیمات سختافزاری و نرمافزاری و اجزاء لازم مانند درایورها، برنامههای کمکی و .... (به همراه مجوزهای قانونی در خصوص رعایت قوانین مالكیت معنوی و جلوگیری از نقض تكثیر غیرمجاز نرمافزارها در سطوح داخلی و بینالمللی مانند License Key و Registration code بدون محدودیت زمانی برای استفاده از نرمافزار های تخصصی و یا اقلام مشابه) را تحویل نمایند. مناقصهگر باید تعهد نماید نرمافزارها و سختافزارهای مورد استفاده در موضوع پروژه شامل هیچگونه محدودیتی برای بهروزرسانی و دریافت وصله‌های رفع نقص فنی و امنیتی، ارتقاء و یا سایر موارد در آینده نخواهند بود.

- سامانهها باید دارای 2 سال تضمین كاركرد صحیح سختافزارها و بهروزآوری نرمافزارها پس از آزمون تحویلگیری آنها در سایت باشد.

- مناقصهگر موظف خواهد بود حداقل به مدت ده سال پشتیبانی از نرمافزارها شاملUpgrade  و رفع ایرادات نرمافزاری و سختافزارها شامل تأمین قطعات را تضمین نماید. بدیهی است پس از اتمام دوره ی نگهداری موضوع این قرارداد در صورت نیاز، اداره کل نسبت به عقد قرارداد پشتیبانی و نگهداری اقدام می نماید.

- ایاب و ذهاب و کلیه هزینه های پرسنلی مربوط به دستگاه نظارت و بابت نظارت بر حسن انجام کار در طول مدت اجرای پروژه تا تحویل و تایید نهایی بر عهده مناقصه گر می باشد. تعداد بازدیدهای هر سایت بنا به نحوه عملکرد مناقصه گر و به تشخیص دستگاه نظارت بستگی دارد. هزینه پرسنلی بر اساس قوانین موجود می باشد.

3- نحوه اجرای پروژه

3-1- مدت زمان تحویل دستگاه و نحوه محاسبه جریمه تأخیر در تحویل كالا

- اقلام موضوع قرارداد باید حداكثر ظرف 1 ماه پس از ابلاغ قرارداد تهیه نصب و راه اندازی نهایی گردد. در غیر اینصورت مطابق فرمول ذیل پیمانكار جریمه خواهد شد. این تاخیر شامل 15 درصد قطعاتی که در  بنددوم بخش 3(شرایط اختصاصی) نیز آمده  می باشد.

- فرمول محاسبه جریمه تأخیر در تحویل كالا : مبلغ اعلامی در مناقصه ×002/0 ×تعداد روز تأخیر

- مبلغ جریمه تأخیر کالا به هر صورت بیشتر از 10% مبلغ کل قرارداد نخواهد شد و درصورت تأخیر بیشتر از 60 روز مناقصه گزار مختار است نسبت به لغو قرارداد و برداشت خسارتهای وارده از محل ضمانتنامه اقدام نماید.

- كلیه نرمافزارها و سختافزارها باید طبق برنامه زمانی نصب كه توسط مناقصهگر پیشنهاد میگردد در محل سایت ذكر شده در پیوست 8 بطور كامل نصب شوند. کلیه هزینه های حمل و نصب و راه اندازی سامانه ها تا محل سایت برعهده پیمانكار می باشد.

3-2- مدت زمان نصب و راه اندازی و نحوه محاسبه جریمه تأخیر در نصب

ضروری است مناقصهگر پس از تحویل اقلام،نصب و راه اندازی را آغاز نماید بطوریکه مجموع زمان تحویل و نصب راحداكثر ظرف یک  ماه به پایان برساند. در غیر اینصورت مطابق فرمول ذیل جریمه خواهد شد.

- فرمول محاسبه جریمه تأخیر در نصب : تعداد روز تأخیر ×004/0× مبلغ اعلامی در مناقصه

- مبلغ جریمه به هر صورت بیشتر از 20% مبلغ قرارداد نخواهد شد و درصورت تأخیر بیشتر از 50 روز مناقصه گزار مختار است نسبت به لغو قرارداد و برداشت خسارتهای وارده از محل ضمانتنامه اقدام نماید.

3-3- آزمون سامانه در محل نصب دستگاه (SAT)

پس از نصب سامانه در محل و قبل از شروع عملیات بایستی آزمون در محل نصب دستگاه با حضور نمایندگان اداره كل انجام پذیرد. برای تمام اجزاء سامانه، بایستی روش آزمون در نصب دستگاه تعریف گردد و روشهای انجام آن و مدارك مربوطه حداقل 10 روز قبل از اجرا ارائه و پس از تأیید مناقصه گزار انجام گیرد.

3-4- یكپارچگی و تعامل با سامانههای موجود

مناقصهگر موظف خواهد بود تا ایستگاه های خودكار هواشناسی را از طریق یكی از سامانه های ارتباطی تعریف شده در اسناد به سامانه جمع آوری اطلاعات ایستگاههای خودكار هواشناسی ICS  متصل نماید و قابلیت های درخواست شده در مورد جمع آوری اطلاعات، پایش، مونیتورینگ و نگهداری را رعایت نماید. اطلاعات لازم در خصوص این سامانه قبل از تكمیل اسناد مناقصه توسط مناقصه گزارقابل ارائه بوده و آگاهی از آن برای مناقصه گر ضروری است.

هرگونه هزینه جهت ارتقاء سیستم ICSموجود سازمان به منظور همخوانی با سیستم ایستگاه خودكار ارائه شده توسط مناقصه گر، به عهده مناقصه گر خواهد بود و ادعایی در خصوص عدم آگاهی در این خصوص پذیرفته نمی شود.

4- نیازها و انتظارات در خصوص پشتیبانی از سامانه

4-1نگهداری سامانه : مناقصهگر باید برنامه دورهای نگهداری سامانه را به همراه شرایط و ملزومات مورد نیازو با توجه به موارد زیر ارائه نماید:

- بروزآوریهای جزئی سامانه.

- بروزآوریهای کلی سامانه.

- ارائه هرگونه نسخه جدید نرمافزارهای مورد استفاده در دوره نصب و راه اندازی.

4-2- مناقصه گر لازم است نماینده فنی و شماره تلفن تماس وي و شماره تماس خودرا به منظور امکان ارتباط سریع در هر زمان با دفتر مرکزی مناقصه گر يا نماينده فني خود اعلام و در اختیار مناقصه گزارقرار دهد. فرد یاد شده باید دارای مدرک مهندسی برق باشد و صلاحیت وی به تأيید مناقصه گزاربرسد.

4-3- تأمین وسایل و قطعات یدکی

4-3-1 مناقصه گر متعهد است تحت نظارت کامل مناقصه گزارضرورت تعویض قطعات را تشخیص داده و قطعه مورد نظر را برابر استاندارد توصیه شده توسط سازنده تجهیزات و با هماهنگی دستگاه نظارت تهیه نماید.

4-3-2-  مناقصه گر موظف است حتی الامکان قطعات معیوب را بازسازی و مورد بهره برداری مجدد قرار دهد و چنانچه قطعه قابل بازسازی نباشد به تشخیص مناقصه گزارآن را تهیه نماید.

4-3-3- در صورت موجود بودن قطعات یدکی مورد نیاز در انبار مناقصه گزارر، این قطعات با رعایت تشریفات قانونی از طرف مناقصه گزارر، در اختیار مناقصه گر قرار خواهد گرفت.

تبصره : قطعات و لوازم یدکی تهیه شده می بایست به تأیید دستگاه نظارت برسد و داغی قطعات تعویض شده نیز باید به انبار مناقصه گزارتحویل گردد.

4-3-4- مناقصه گر موظف است قبل از خریداری قطعات یدکی مورد نیاز از داخل کشور، در صورت تشخیص مناقصه گزارنسبت به ارائه حداقل سه استعلام معتبر اقدام نماید (ذکر آدرس، تلفن، فکس در پشت فاکتور الزامی است)  و برای موارد بالا تر از ....... میلیون ریال پس از تأیید مناقصه گزارنسبت به خرید اقدام نماید.

4-3-5- مناقصه گر موظف است نسبت به برآورد مواد و قطعات مصرفی و مورد نیاز برای دوره های یکساله (مطابق با برنامه پیش بینی شده توسط مناقصه گزار) اقدام نموده و مطابق مشخصات کارخانه ی سازنده نسبت به تهیه آنها اقدام نماید.

4-3-6- تغییر و تحویل اموال اعم از تحویل قطعات مرتبط با قرارداد یا تعویض آنها و همچنین کلیه تعمیرات باید تحت نظر مناقصه گزارانجام گرفته و در پرونده مربوطه (دستی و کامپیوتری) ثبت گردد.

4-3-7- مناقصه گر تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد بدلیل حجم کار محوله و مشکلات تردد به  ایستگاهها،  وقفه ای در آماده بکار بودن تجهیزات ایجاد نموده و  کیفیت و کمیت خدمات مرتبط مربوطه را کاهش داده و یا از انجام آن سر باز زند.

4-3-8-  قطعات خریداری شده بایستی به رویت نماینده مناقصه گزاربرسد.

4-3-9- مناقصه گر حق دپو قطعات یدکی به هزینه مناقصه گزاررا ندارد. مگر با کسب اجازه قبلی از مناقصه گزار.

4-4- نیروی انسانی

4-4-1- کلیه هزینه های اعزام عوامل مناقصه گر به مأموریتهای کاری شامل ایاب و ذهاب، اقامت و غذا به عهده مناقصه گر می باشد.

4-4-2-  مسئولیت تأمین نیروی انسانی اعم از متخصص و یا ساده به تعداد کافی، جهت انجام کیفی و کمی عملیات موضوع قرارداد، برعهده و هزینه مناقصه گر بوده و هیچ زمانی خدمات یاد شده در موضوع قرارداد نباید به علت کمبود نیروی انسانی کارآمد متوقف گردد. مناقصه گزارهیچگونه تعهد و مسئولیتی در این زمینه ندارد.

4-4-3- پرداخت کلیه حقوق و مزایای نقدی و غیر نقدی و البسه و امور رفاهی مورد نیاز عوامل مناقصه گر براساس قوانین و مقررات مورد عمل که تاکنون وضع شده و یا بعداً مورد تصویب قرار گیرد و همچنین پرداخت کلیه هزینه و کسور قانونی متعلقه از قبیل مالیات، بیمه و ... عوامل مناقصه گر بعهده مناقصه گر است و مناقصه گزاردر این رابطه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

4-4-4- مناقصه گر موظف است قبل از به کار گماردن پرسنل و تخصصهای مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد صلاحیت فنی آنان را به تأیید دستگاه نظارت برساند.

4-4-5- مناقصه گر مکلف است کلیه مدارک مربوط به کارکنان خود در این پروژه را از قبیل مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و غیره در ابتدای قرارداد تحویل دستگاه نظارت نموده و آنان را، جهت صدور کارت تردد به مناقصه گزارمعرفی نماید. در صورت اخراج این افراد و یا خاتمه و فسخ قرارداد، کارت تردد آنها می بایست به مناقصه گزارمسترد گردد. در غیر این صورت مسئولیت ناشی از عواقب عدم تحویل کارت عوامل مناقصه گر تماماً بر عهده و هزینه مناقصه گر خواهد بود.

4-4-6- مناقصه گر بایستی کلیه مسئولیتها و تعهدات قانونی در مورد کارکنان خود را در طول مدت قرارداد،  بعد از فسخ و یا خاتمه قرارداد از جمله پرداخت مطالبات، خسارات ناشی از کار، سابقه خدمت، خسارت اخراج و غیره را بر عهده گیرد و در این مورد مناقصه گزارهیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

4-4-7- رعایت اصول ایمنی عوامل مناقصه گر و تأمین لوازم مورد نیاز آنها براساس مقررات وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین برای خسارات وارده احتمالی از بابت عدم اجرای این امر به عهده و هزینه مناقصه گر می باشد.

4-4-8- مناقصه گر مسئولیت اخلاق، رفتار و اعمال پرسنل تحت سرپرستی خود را بعهده داشته و در صورت بروز هر گونه خلافی از ناحیه آنها و یا مشاهده رفتار نامناسب و تشخیص عدم صلاحیت آنان از طرف مناقصه گزارو اعلام مراتب از سوی دستگاه نظارت، مکلف است سریعاً نسبت به تعویض افراد متخلف و جایگزینی آنها با افراد دیگر که مورد تأیید دستگاه نظارت باشند به نحوی اقدام نماید که هیچگونه وقفه ای در اجرای موضوع قرارداد پیش نیاید.

4-4-9- مناقصه گر موظف است در صورت تقاضای یکی از کارکنان تحت سرپرستی درخصوص ترک خدمت یا اتمام قرارداد، موضوع را قبلاً به مناقصه گزاراعلام نموده و سریعاً فرد دیگری را جهت جایگزینی شخص مورد نظر بمنظور بررسی و تأیید صلاحیت مطابق بندهای فوق معرفی نماید. پس از تأیید نیروی جانشین، مناقصه گر میبایست مدتی را (حداکثر یکماه) جهت انتقال اطلاعات و کارهای در دست اقدام در نظر گرفته و پس از موافقت مناقصه گزارطی صورتجلسه ای با امضای متقاضی ترک خدمت، جانشین، مسئول پروژه و مدیر کارگاه نسبت به ترخیص نفر اول اقدام نماید.لازم به ذکر است کلیه هزینه های این اقدام به عهده مناقصه گر می باشد.

4-4-10- مناقصه گر موظف به رعایت کلیه مقررات جاری مناقصه گزاردر حین انجام کار میباشد. مناقصه گر تحت هر عنوان حق استفاده از افرادی که به تشخیص مناقصه گزارفاقد صلاحیت کار می باشند را نخواهد داشت، و در صورت رد صلاحیت هر یک از کارکنان (در طول مدت قرارداد) توسط مناقصه گزارر، مناقصه گر موظف است بلافاصله و بدون هیچگونه اعتراض و وقفه ای در انجام امور محوله، نسبت به جایگزینی وی اقدام نماید.

4-4-11- مناقصه گر و هیچ یک از کارکنان وی مجاز به در اختیار قراردادن اطلاعات گرفته شده از ایستگاهها و مدارک فنی تحویل شده و تجهیزات به افراد و مراکز غیر مسئول نبوده و در صورت مشاهده، مناقصه گزارمی تواند علاوه بر تعیین و اخذ وجه التزام، قرارداد را بطور یک جانبه، به نفع خویش فسخ نماید.تعیین وجه التزام به عهده ناظر خواهد بود.

4-4-12- تهیه کلیه امکانات اداری مورد استفاده پرسنل شرکت بر عهده و هزینه مناقصه گر می باشد.

4-4-13- مناقصه گر موظف به رعایت کلیه قوانین کار و امور اجتماعی جاری و قوانین آتی آن سازمان می باشد.

4-5- موارد عمومی

4-5-1- مسئولیت هر گونه خسارت و صدمه جانی که در نتیجه قصور و سهل انگاری مناقصه گر یا کارکنان وی در طول قرارداد به هر شخص اعم از کارکنان مناقصه گر، مناقصه گزارو یا اشخاص ثالث وارد گردد منحصراً به عهده مناقصه گر است.

4-5-2- در صورت وارد شدن هر گونه خسارت به تجهیزات موضوع قرارداد، چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت مناقصه گر مقصر شناخته نشود، تأمین قطعات به عهده مناقصه گر و با هزینه مناقصه گزارو رفع نقص مورد نیاز بر عهده و هزینه مناقصه گر خواهد بود.

4-5-3- چنانچه در طول مدت قرارداد هر گونه تغییری در تعداد و تنوع تجهیزات موضوع قرارداد ایجاد شود هزینه های مربوطه براساس موارد مشابه مذکور در جدول آنالیز قیمت محاسبه و در صورت تصویب مناقصه گزاردر صورت وضعیت اعمال می گردد.

4-5-4 -  در صورتیکه عدم کارایی مناقصه گر مطابق با مفاد قرارداد (انتظارات مناقصه گزارر) مشخص گردد پس از 2 نوبت اخطار، مناقصه گزارمجاز به لغو یکجانبه قرارداد بوده و کلیه خسارتها به عهده مناقصه گر می باشد. تعیین میزان خسارت به عهده تیم کارشناسی متشکل از نماینده مناقصه گزارنماینده مناقصه گر و یک کارشناس مرضی الطرفین خواهد بود.

4-5-5- در صورت فسخ و یا انقضای مدت قرارداد مناقصه گر موظف است حداکثر ظرف مدت 30 روز کلیه تجهیزات و تأسیسات موضوع قرارداد که قطعات آن تأمین گردیده است را آماده بکار و سالم، تحویل مناقصه گزارنماید. در غیر این صورت مناقصه گزارحق دارد راساً اقدام نماید و هزینه های مربوط به رفع نواقص را بعلاوه 15% به عنوان وجه التزام از محل مطالبات و یا تضمین های مناقصه گر کسر نماید.

4-6-6- مناقصه گر مکلف است کلیه نقشه ها، اسناد و مدارک فنی، تجهیزات را که از طرف مناقصه گزار تحویل می گیرد در زمان خاتمه یا فسخ قرارداد عیناً تحویل مناقصه گزاربدهد و نسخه های الکترونیکی مدارک فنی را حذف نماید.

5- ضمانت سامانه:

ضمانت صحت كاركرد سامانه باید به مدت 2 سال برای تجهیزات سختافزاری باشد و اقلام 
نرمافزاری باید در هنگام تحویل قطعی و در پایان دوره پشتیبانی ده ساله، مطابق آخرین نسخه ارتقاء یافته 
(Up grade) باشند. مناقصهگر باید درصورت خرابی هریک از اجزاء سامانه در دوران نگهداری، در كوتاهترین زمان نسبت به رفع مشکلات ایجاد شده اقدام نماید و كتباً متعهد گردد تا قطعات لازم را برای درست کارکردن سامانه تأمین نماید.

6- اسناد و مدارك مورد نیاز

پیمانکار باید راهنمای نصب سامانه و راهنمای کاربران را برای اقلام سختافزاری و نرمافزاری مورد استفاده تأمین نماید. مدارکی که باید ارائه گردند عبارتند از :

1- راهنمای کاربران

2- راهنمای مدیر سامانه

3- طرح اجزاء سامانه

4- راهنمای نصب و راهاندازی

5- راهنمای تعمیر و نگهداری

- نقشه AS BUILT برای مسیرهای كابل كشی، فونداسیون و ...

بخش 4

پیوستها

- جدول شاخصهای ارزیابی كیفی و فنی شركت كنندگان در مناقصه

- فرمهایی كه باید توسط مناقصه گران تكمیل شود

- فرم پیشنهاد قیمت

- ضمانت نامه شركت در مناقصه

- نمونه ضمانت نامه انجام تعهدات

- برگ تأیید صحت اطلاعات و مدارك مناقصه گر

- پیش نویس قرارداد

- آدرس و كروكی محل نصب دستگاه

- نقشه ها و استانداردهای فنی

- نامه مربوط به نحوه و مهلت دریافت اسناد مناقصه

پیوست1

جدول شاخص های ارزیابی کیفی و فنی شرکت کنندگان در مناقصه خرید
 ایستگاههای خودكار هواشناسی و امتیاز هر یک از آنها *

| ردیف | شرح شاخص های ارزیابی کیفی و فنی | شرح شاخص های فرعی ارزیابی کیفی و فنی | امتیاز قابل کسب |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | امتیاز | جمع |
| 1 | تجربه (سابقه اجرایی) | سابقه کار در زمینه نصب تجهیزات موضوع مناقصه( طبق فرمهای شماره 1و2) | 10 | 20 |
|  |  | سابقه کار در زمینه نصب تجهیزات مشابه ( طبق فرمهای شماره 1و2 ) | 10 |  |
| 2 | حسن سابقه در كارهای قبلی | رضایت نامه از مناقصه گزارهای ملی و استانی ( طبق فرم شماره 3 ) | 15 | 15 |
| 3 | توان مالی | طبق فرم شماره 4 ( كسب حداقل 4 امتیاز جهت شركت در مناقصه الزامیست ) | 10 | 10 |
| 4 | توان فنی | 5-1- گواهی نامه های ملی و بین المللی ( طبق فرم شماره 5 و 6 ) | 7 | 35 |
|  |  | 5-2- پرسنل كلیدی پروژه همراه با لیست بیمه | 13 |  |
|  |  | 5-3- مدیریت پروژه ( طبق فرم شماره 7 ) | 8 |  |
|  |  | 5-4- نمایندگی از شركت های خارجی | 7 |  |
| 6 | ارائه گزارش فنی در مورد مراحل تحویل، نصب، راه اندازی و ارائه خدمات پس از فروش ( متدولوژی كار) |  | 20 | 20 |
| جمع امتیازات كیفی و فنی مناقصه گر | 100 |

( كسب حداقل 60 امتیاز به منظور تأیید صلاحیت كیفی و فنی و مجوز حضور در مناقصه الزامیست.

پیوست 2

2-1- فرم شماره 1 : پروژه های مرتبط یا مشابه انجام شده در داخل كشور

فقط پروژههای خاتمه یافته مناقصهگر که مرتبط با موضوع مناقصه هستند در این فرم معرفی شوند.

| ردیف | عنوان پروژه | نوع پروژه | طرف قرارداد | مبلغ به میلیون ریال | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شركت همكار پروژه | حسن انجام كار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- نوع پروژه : مشاوره و مطالعه / طراحی و ساخت / تامین سختافزار/ تامین نرمافزار/  نصب و راهاندازی / تعمیر و نگهداری، یک یا چند مورد برای هر پروژه ذکر شود.

- شركت همكار پروژه: داخلی یا خارجی و نام شرکت ذکر شود

- حسن انجام کار: گواهی دارد یا ندارد ، ذکر شود. در صورتی که گواهی دارد، تصویر آن پیوست شود.

2-2- فرم شماره 2 : پروژه های مرتبط انجام شده توسط شركت ایرانی در خارج از كشور

( مشابه این فرم توسط همكار تجاری خارجی تكمیل گردد )

فقط پروژههای خاتمه یافته مناقصهگر که مرتبط با موضوع مناقصه هستند در این فرم معرفی شوند. پروژههای فرم 1 در اینجا تکرار نشوند.

| ردیف | عنوان پروژه | طرف قرارداد | مبلغ به میلیون ریال | کشور محل اجرا | تاریخ شروع | تاریخ پایان | نوع پروژه | شركت همكار پروژه | حسن انجام كار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- نوع پروژه: مشاوره و مطالعه/ طراحی و ساخت/ تامین سختافزار/ تامین نرمافزار/  نصب و راه اندازی / تعمیر و نگهداری، یک یا چند مورد برای هر پروژه ذکر شود.

- شركت همكار پروژه: داخلی یا خارجی و نام شرکت ذکر شود

  - حسن انجام کار: گواهی دارد یا ندارد ، ذکر شود. در صورتی که گواهی دارد، تصویر آن پیوست شود.

2-3- فرم شماره 3 ( حسن سابقه )

مناقصهگر باید اطلاعات چهار مورد از بهترین پروژههای خاتمه یافته خود در طی پنج سال گذشته (از تاریخ انتشار آگهی مناقصه) را در چهار جدول زیر وارد نموده و یك نسخه از کلیه مدارك تأیید این اطلاعات ( مانند قرارداد، پیوستهای مربوط، صورتجلسه تحویل و اختتام پروژه، تاییدیه حسن انجام کار) را به پیوست تحویل نماید.

| موضوع پیمان اول : | مناقصه گزارر: |
| --- | --- |
| تاریخ انعقاد پیمان: | تلفن مناقصه گزارر: |
| مبلغ پیمان : ریال | نام و سمت ناظر یا نماینده مناقصه گزار در پیمان: |
| مدت پیمان : | شماره تماسمستقیم ناظر یا نماینده مناقصه گزار در پیمان : |

| موضوع پیمان دوم : | مناقصه گزار: |
| --- | --- |
| تاریخ انعقاد پیمان: | تلفن مناقصه گزار: |
| مبلغ پیمان : ریال | نام و سمت ناظر یا نماینده مناقصه گزار در پیمان: |
| مدت پیمان : | شماره تماسمستقیم ناظر یا نماینده مناقصه گزار در پیمان : |

| موضوع پیمان سوم : | مناقصه گزار: |
| --- | --- |
| تاریخ انعقاد پیمان: | تلفن مناقصه گزار: |
| مبلغ پیمان : ریال | نام و سمت ناظر یا نماینده مناقصه گزار در پیمان: |
| مدت پیمان : | شماره تماسمستقیم ناظر یا نماینده مناقصه گزار در پیمان : |

| موضوع پیمان چهارم : | مناقصه گزار: |
| --- | --- |
| تاریخ انعقاد پیمان: | تلفن مناقصه گزار: |
| مبلغ پیمان : ریال | نام و سمت ناظر یا نماینده مناقصه گزار در پیمان: |
| مدت پیمان : | شماره تماسمستقیم ناظر یا نماینده مناقصه گزار در پیمان : |

2-4- فرم شماره 4 ( توان مالی مناقصه گران )

| ردیف |  | (1) مبلغ مالیات متوسط (ریال) | (2) پنجاه برابر مبلغ مالیات متوسط (ریال) | (3) مبلغ بیمه تأمین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده (ریال) | (4) هفتاد برابر مبلغ بیمه تأمین اجتماعی قطعییا علی الحساب پرداخت شده (ریال) | (5) درآمد ناخالص سالیانه (ریال) | (6) سه برابر درآمد ناخالص سالیانه (ریال) | (7) مبلغ داراییهای ثابت (ریال) | (8) پنج برابر مبلغ داراییهای ثابت (ریال) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سال قبل |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | دو سال قبل |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | سه سال قبل |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | چهار سال قبل |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | پنج سال قبل |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | میانگین مبالغ ستون 2 |  | میانگین مبالغ ستون 4 |  | میانگین مبالغ ستون6 |  | میانگین مبالغ ستون 8 |  |
| P بالاترین مبلغ محاسبه شده حاصل از ستونهای 2، 4، 6 و 8 ( ریال) : |

توضیحات :

- در جدول فوق چهار پارامتر مطرح شده است که مناقصهگر بر اساس یکی از پارامترها که در آن بیشترین امتیاز را دارد ارزیابی میشود.

مناقصه گر با توجه به شرایط خود برای كسب بیشترین امتیاز، ابتدا اطلاعات مربوط به یكی از ستونهای (1) یا (3) یا (5) یا (7) جدول فوق را تكمیل و سپس ستون سمت چپ آن را بر اساس ضریب مذکور در سطر اول همان ستون وارد مینماید و میانگین مقادیر پنج سطر را محاسبه و در سطر آخر مینویسد. لازم به ذكر است نیازی به تكمیل تمام ستونهای جدول مذكور نبوده و کافی است به منظور كسب امتیاز بالاتر فقط اطلاعات ستونی درج گردد كه جمع ردیفهای آن عدد بزرگتری شود.

- اطلاعات ارائه شده صرفا میبایست مربوط به 5 سال گذشته باشد و سالهای قبل از آن ملاك امتیاز نخواهد بود .

- در خصوص ستون (1)  ارائه مستندات مرتبط ضروری است.

- در خصوص ستون (3) ارائه مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی در 5 سال گذشته ضروری است.

- در خصوص ستونهای (5) و (7) ارائه صورت اظهارنامه مالیاتی یا گواهی بیمه داراییها یا نسخه ترازنامه یا صورت سود و زیان ممهور و رسمی شركت در 5 سال گذشته ضروری است.

- بدون ارسال مستندات امتیازی به مناقصهگر تعلق نخواهد گرفت.

2-5- فرم شماره 5 : گواهی نامه های بین المللی و نمایندگیهای شركت

( مشابه این فرم توسط همكار تجاری خارجی تكمیل گردد )

| ردیف | نام و موضوع گواهینامه | مرجع صادر كننده | رتبه | سال اخذ | تاریخ اعتبار | نام كشور صادر كننده |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

- یك نسخه از گواهینامه ها به پیوست ارسال گردد.

2-6- فرم شماره 6 : گواهی نامه ها و صلاحیت های داخلی شركت

| ردیف | نام و موضوع گواهینامه | مرجع صادر كننده | رتبه | سال اخذ | تاریخ اعتبار |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

- تصویر كلیه گواهینامه ها به پیوست ارسال گردد.

2-7- فرم شماره 7 : اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و مدیر پروژه

( مشابه این فرم فقط در مورد مدیر پروژه، توسط همكار تجاری خارجی تكمیل گردد )

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | آخرین مدرك تحصیلی | رشته تحصیلی | تاریخ اخذ مدرك | درصد سهام | سابقه كار (ماه ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |

- رزومه مدیر پروژه ضمیمه گردد.

- رزومه اعضای هیأت مدیره ضمیمه گردد.

- آگهی آخرین تغییرات هیأتمدیره در روزنامه رسمی پیوست گردد.

پیوست 3

جدول پیشنهاد قیمت

مناقصه گر بایستی پیشنهاد قیمت را طبق جداول زیر تكمیل و طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه مهر و امضاء و تحویل نماید .

الف) تأمین تجهیزات

| ردیف | موضوع | تعداد | قیمت | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | خریدسنسورهای ایستگاه خودكار هواشناسی سینوپیتک و اقلیم شناسی،کشاورزی ثابت و سیار،دریایی ، باران سنجی و خودكار تشعشع سنجی UV | 14 |  | مطابق جدول بند 2-1 بخش 3 و منطبق باد جدول A |
| 2 | خرید دیتالاگر و متعلقات | 14 |  | مطابق جدول بند 2-2 بخش 3 و منطبق باد جدول A |
| 3 | خرید لپ تاپ و pc | 15 |  | مطابق جدول بند 2-3 بخش 3 و منطبق باد جدول A |
| 4 | خریداقلام مربوط به زیر ساخت ها | 100 |  | مطابق جدول بند 2-3 بخش 3 و منطبق باد جدول A |
|  | جمع |  |  |  |

ب) خدمات

| ردیف | موضوع | تعداد | قیمت | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | نصب و راه اندازی ایستگاه خودكار هواشناسی سینوپیتک و اقلیم شناسی،کشاورزی ثابت و سیار،دریایی ، و خودكار تشعشع سنجی UV | 9 |  | مطابق جدول بند 2-1 بخش 3 منطبق باد جدول A |
| 2 | نصب و راه اندازی ایستگاه خودكار باران سنجی | 5 |  | مطابق جدول بند 2-1 بخش 3 . منطبق باد جدول A |
| 3 | نصب و اجرای کامل زیر ساخت ها | کل تجهیزات |  | مطابق جدول بند 2-3 بخش 3 منطبق باد جدول A |
| 4 | پشتیبانی و تامین قطعات یدکی( (با لحاظ نمودن 15%ازقطعات یدکی ) | تمام قطعات |  | مطابق جدول بند 2-3 بخش 3 منطبق باد جدول A |
| 5 | آموزش پرسنل | 4نفر |  | مطابق جدول بند 2-3 بخش3 منطبق باد جدول A |
| 6 | هزینه های نظارت | - |  | مطابق جدول بند 2-3 بخش 3 منطبق باد جدول A |
|  | جمع |  |  |  |
| قیمت کل پیشنهادی - جمع ردیفهای درج شده در جدول های الف و ب – ریال |  |

جدول-A قیمت سرجمع کلیه هزینه های خرید و خدمات

| ردیف | موضوع | تعداد | قیمت | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی نقده | 38 |  | جدول شماره 2A |
| 3 | تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی بوکان | 40 |  | جدول شماره 3A |
| 4 | تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی تحقیقات کشاورزی نازلو ارومیه | 40 |  | جدول شماره 4A |
| 7 | تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی تحقیقات کشاورزی میاندوآب | 38 |  | جدول شمارهA7 |
| 19 | تجهیزات ایستگاه خودکار اقلیم شناسی باری ارومیه | 37 |  | جدول شماره A19 |
| 20 | تجهیزات ایستگاه خودکارهواشناسی و پایش پارامترهای دریائی | 37 |  | جدول شمارهA20 |
| 22 | ایستگاه خودکار باران سنجی حوضه دریاچه5ایستگاه | 60 |  | جدول شماره A22 |
| 23 | ایستگاه سنجش تابش اشعه های فرابنفش UVA_UVB: | 11 |  | جدول شماره A23 |
| 18 | .جدول قطعات یدکی،جانبی و آموزش مورد نیاز ایستگاهها |  |  | جدول شمارهA25 |
| قیمت کل پیشنهادی - جمع ردیفهای درج شده در جدول های الف و ب – ریال |  |  |  |  |

جدول A1

2.ایستگاه هواشناسی سینوپتیک نقده:

| ردیف | موضوع | تعداد | قیمت | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تجهیزات ایستگاه خودکارهواشناسی شامل: 1.یک عدد سنسور سرعت باد 2.یک عدد سنسور جهت باد 3.یک عدد سنسور دماو رطوبت 4.یکعدد سنسور باران سنجی 5.یکعدد سنسور فشار هوا 6.یکعدد سنسور دمای 5 سانت سطح خاک 7.تعداد 6عدد دمای اعماق خاک 8.یک عدد سنسور تبخیرهمراه با کلیه تجهیزات 9.تعداد 5 عدد سنسور سنجش رطوبت اعماق خاک 10.یک عدد سنسور Albedometer(DSR & RSR) و 11.یکعدد سنسور Pyranometer (TSR) 12.یکعدد سنسور Sunshine duration 13.دیتالاگر دارای 5 کانال آنالوگ اضافی داشته باشد تا در صورت نیاز به سایر سنجنده ها مجهز گردد. 14.دیتا لاگر ایستگاه خودکاریک دستگاه | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 2 | تهیه دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 3 | تهیه کابل برق -100 متر- و سایر لوازم مربوطه و تابلو برق | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 4 | تهیه کابل دیتا –100 متر - و سایرلوازم مربوطه | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 5 | RS485,422/RS232 مبدل سريال | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 6 | تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار | 1 |  | 15%کلیه تجهیزات ایستگاه |
| 7 | مودم سیستم ارتباطی همراه با تامین هزینه های برقراری بستر ارتباطی به مدت 2 سال | 1 |  | امکان دریافت اطلاعات برخط ایستگاه در اداره کل هواشناسی استان و همزمان در سازمان مرکزی طبق دستورالعمل اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان |
| 8 | نرم افزار | 1 |  | لیسانس دارمعتبر و بدون محدودیت کاربری با قابلیت به روز رسانی ضمن اینکه در صورتی که نرم افزارخاصی از طرف سازمان مرکزی توصیه گردد.هزینه های تهیه نرم افزار مربوط بر عهده مناقصه گر می باشد. |
| 9 | نصب دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 10 | اجرای كابل كشی برق و تابلوی برق پلتفرم | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 11 | اجرای كابل كشی دیتا | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 12 | تغذیه سولار | 1 |  | تامین کننده کل انرژی مصرفی ایستگاههای خودکار درفصل زمستان باشد. |
| جمع - ریال : |  |  |

جدول A2

2.ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بوکان:

| ردیف | موضوع | تعداد | قیمت | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی شامل: 1.یک عدد سنسور سرعت باد 2.یک عدد سنسور جهت باد 3.یک عدد سنسور دماو رطوبت 4.یکعدد سنسور باران سنجی 5.یکعدد سنسور فشار هوا 6.یکعدد سنسور دمای 5 سانت سطح خاک 7.تعداد 6عدد دمای اعماق خاک 8.یک عدد سنسور تبخیرهمراه با کلیه تجهیزات 9.تعداد 5 عدد سنسور سنجش رطوبت اعماق خاک 110.یک عدد سنسور Albedometer (DSR & RSR) 11.یکعدد سنسور Pyranometer (TSR) 12.یکعدد سنسور Sunshine duration 13.دیتالاگر دارای 5 کانال آنالوگ اضافی داشته باشد تا در صورت نیاز به سایر سنجنده ها مجهز گردد. 14.دیتا لاگر ایستگاه خودکاریک دستگاه | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 2 | تهیه دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 3 | تهیه کابل برق -100 متر- و سایر لوازم مربوطه و تابلو برق | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 4 | تهیه کابل دیتا –100 متر - و سایرلوازم مربوطه | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 6 | RS485,422/RS232 مبدل سريال | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 7 | تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار | 1 |  | 15%کلیه تجهیزات ایستگاه |
| 8 | مودم سیستم ارتباطی همراه با تامین هزینه های برقراری بستر ارتباطی به مدت 2 سال | 1 |  | امکان دریافت اطلاعات برخط ایستگاه در اداره کل هواشناسی استان و همزمان در سازمان مرکزی طبق دستورالعمل اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان |
| 9 | نرم افزار | 1 |  | لیسانس دارمعتبر و بدون محدودیت کاربری با قابلیت به روز رسانی ضمن اینکه در صورتی که نرم افزارخاصی از طرف سازمان مرکزی توصیه گردد.هزینه های تهیه نرم افزار مربوط بر عهده مناقصه گر می باشد. |
| 10 | نصب دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 11 | اجرای كابل كشی برق و تابلوی برق پلتفرم | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 12 | اجرای كابل كشی دیتا | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 13 | تغذیه سولار | 1 |  | تامین کننده کل انرژی مصرفی ایستگاههای خودکار درفصل زمستان باشد. |
| جمع - ریال : |  |  |  |  |

جدول A3

3.ایستگاه هواشناسی  تحقیقات کشاورزی نازلو (دانشگاه ارومیه):

| ردیف | موضوع | تعداد | قیمت | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی شامل: 1.دو عدد سنسور سرعت باد 2.دو عدد سنسور جهت باد 3.یک عدد سنسور دماو رطوبت 4.یکعدد سنسور باران سنجی 5.یکعدد سنسور فشار هوا 6.یکعدد سنسور دمای 5 سانت سطح خاک 7.تعداد 6عدد دمای اعماق خاک 8.یک عدد سنسور تبخیرهمراه با کلیه تجهیزات 9.تعداد 5 عدد سنسور سنجش رطوبت اعماق خاک 10.یک عدد سنسور Albedometer (DSR & RSR) و 11.یکعدد سنسور Pyranometer (TSR) 12.یکعدد سنسور Sunshine duration 13.دیتالاگر دارای 5 کانال آنالوگ اضافی داشته باشد تا در صورت نیاز به سایر سنجنده ها مجهز گردد. 14.دیتا لاگر ایستگاه خودکاریک دستگاه | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 3 | Thecnical Specifications for Agricultural Weather Station Portable: Ambient Air Temperature Sensor: Range:-40≈60°C Accuracy:±0.2°C at 25°C Resolution:0.1°C Relative Humidity: ange:0 ~ 100% Accuracy:±2% Resolution:1% Barometric Pressure: Range:300 ~ 1100 mbar Accuracy:± 0.5 mbar between 700-1100 mbar at 25°C Resolution:1 mbar Precipitation: Range:0 ~ 762 mm/hr Accuracy:±1% Resolution:0.2 mm. Heating:With Electronical Heating Wind Direction: Range:0 ~ 360° Accuracy:±11.25° Resolution:22.5° Wind Speed: Range:0 ~ 67 m/s Accuracy:Greater of 0.45m/sec.or 5% of Reading Resolution:1 m/s Radio Transmitter:ارتباط ایستگاه خودکار با اتاق دیده بانی(دفتر هواشناسی ایستگاه) به صورت ویرلس و بی سیم می باشد -ایستگاه مجهز به منبع تغذیه باطری وسولار با امکان استفاده از برق شهر باشد. -دارای نمایشگر و Display. - دستگاه قابلیت تجزیه به دو قسمت سیار و ثابت را داشته باشد. Pyranometer &Albedometer Sensor:include(TSR&DSR&RSR) Operational Temperature:-25 ~ 55°C Range:0 ~ 1750 W/m2 Accuracy:±5% Resolution:1 W/m2 Leaf Wetness: Range:0-9 units Operational Temperature:0 ~ 70°C Senses:Dew and Precipitation Resolution:Wet or Dry UV Sensor:Range:0 ~ 15 UVI Spectral Response:290 ~ 400 nm Accuracy:±10% Resolution:0.1 UVI Soil Moisture TRD: * 6به تعداد 6 عدد در اعماق توصیه شده هواشناسی سنسورهای سنجش رطوبت خاک Operational Temperature: :-40 ~ 80°C Range:0-100% Soil Moisture Watermark: Operational Temperature: 0 ~ 50°C Range:0 ~ 239 cbar Resolution:1 cbar Soil Temperature TRD: * 6 سنسورهای سنجش دمای خاک به تعداد 6 عدد در اعماق توصیه شده هواشناسی Range:-40 ~ 80°C Accuracy:±0.2°C at 25°C Resolution:0.1°C Back of Module Temperature Sensor: Range:-40 ~ 80°C Accuracy:±0.2°C at 25°C Resolution:0.1°C Radiation Monitor: Operational Temperature:-20 ~ 50°C Spectral Response:Gamma & X -Ray Radiation 0.02 ~2+ MeV Range:0.1 ~ 50 R/hr | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 4 | - دستگاه TDRسیار جهت اندازه گیری رطوبت خاک تا عمق یک متری با مشخصات: Moisture measuring rang: 0.100% volumetric water content Soil temperature measuring rang: -15°c_50°c Soil temperature measuring accuracy: ±1.5° absolute ±0.5°c relative Operating Temperature: -15°_50°c (extended temperature rang on request) Probe body: Waterproof sealed PVC (ip68) Interfaces: Imp-bus Analogue output:2x_1v 0(4)_20ma 0_100%vol water content -40+70°c soil temperature Glance specification: *1 Class 2 bluetooth module Bluetooth specification 2.0 compatible Up to 10 meter range Internal rechargeable battery Operating Temperature: -20°c_70°c ALL Packed in a rugged carring case*1 | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 5 | تهیه دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 6 | تهیه کابل برق -240 متر- و سایر لوازم مربوطه و تابلو برق | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 7 | تهیه کابل دیتا –240 متر - و سایرلوازم مربوطه | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 8 | RS485,422/RS232 مبدل سريال | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 9 | تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار | 1 |  | 15%کلیه تجهیزات ایستگاه |
| 10 | مودم سیستم ارتباطی همراه با تامین هزینه های برقراری بستر ارتباطی به مدت 2 سال | 1 |  | امکان دریافت اطلاعات برخط ایستگاه در اداره کل هواشناسی استان و همزمان در سازمان مرکزی طبق دستورالعمل اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان |
| 11 | نرم افزار | 1 |  | لیسانس دارمعتبر و بدون محدودیت کاربری با قابلیت به روز رسانی ضمن اینکه در صورتی که نرم افزارخاصی از طرف سازمان مرکزی توصیه گردد.هزینه های تهیه نرم افزار مربوط بر عهده مناقصه گر می باشد. |
| 12 | نصب دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 13 | اجرای كابل كشی برق و تابلوی برق پلتفرم | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 14 | اجرای كابل كشی دیتا | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| جمع - ریال : |  |  |  |  |

جدول A4

4.ایستگاه هواشناسی  تحقیقات کشاورزی میاندوآب:

| ردیف | موضوع | تعداد | قیمت | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی شامل: 1.دو عدد سنسور سرعت باد 2.دو عدد سنسور جهت باد 3.یک عدد سنسور دماو رطوبت 4.یکعدد سنسور باران سنجی 5.یکعدد سنسور فشار هوا 6.یکعدد سنسور دمای 5 سانت سطح خاک 7.تعداد 6عدد دمای اعماق خاک 8.یک عدد سنسور تبخیرهمراه با کلیه تجهیزات 9.تعداد 5 عدد سنسور سنجش رطوبت اعماق خاک 10.یک عدد سنسور Albedometer (DSR & RSR) و 11.یکعدد سنسور Pyranometer (TSR) 12.یکعدد سنسور Sunshine duration 13.دیتالاگر دارای 5 کانال آنالوگ اضافی داشته باشد تا در صورت نیاز به سایر سنجنده ها مجهز گردد. 14.دیتا لاگر ایستگاه خودکاریک دستگاه | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 3 | Thecnical Specifications for Agricultural Weather Station Portable: Ambient Air Temperature Sensor: Range:-40≈60°C Accuracy:±0.2°C at 25°C Resolution:0.1°C Relative Humidity: ange:0 ~ 100% Accuracy:±2% Resolution:1% Barometric Pressure: Range:300 ~ 1100 mbar Accuracy:± 0.5 mbar between 700-1100 mbar at 25°C Resolution:1 mbar Precipitation: Range:0 ~ 762 mm/hr Accuracy:±1% Resolution:0.2 mm. Heating:With Electronical Heating Wind Direction: Range:0 ~ 360° Accuracy:±11.25° Resolution:22.5° Wind Speed: Range:0 ~ 67 m/s Accuracy:Greater of 0.45m/sec.or 5% of Reading Resolution:1 m/s Radio Transmitter:ارتباط ایستگاه خودکار با اتاق دیده بانی(دفتر هواشناسی ایستگاه) به صورت ویرلس و بی سیم می باشد -ایستگاه مجهز به منبع تغذیه باطری وسولار با امکان استفاده از برق شهر باشد. -دارای نمایشگر و Display. - دستگاه قابلیت تجزیه به دو قسمت سیار و ثابت را داشته باشد. Pyranometer &Albedometer Sensor:include(TSR&DSR&RSR) Operational Temperature:-25 ~ 55°C Range:0 ~ 1750 W/m2 Accuracy:±5% Resolution:1 W/m2 Leaf Wetness: Range:0-9 units Operational Temperature:0 ~ 70°C Senses:Dew and Precipitation Resolution:Wet or Dry UV Sensor:Range:0 ~ 15 UVI Spectral Response:290 ~ 400 nm Accuracy:±10% Resolution:0.1 UVI Soil Moisture TRD: * 6به تعداد 6 عدد در اعماق توصیه شده هواشناسی سنسورهای سنجش رطوبت خاک Operational Temperature: :-40 ~ 80°C Range:0-100% Soil Moisture Watermark: Operational Temperature: 0 ~ 50°C Range:0 ~ 239 cbar Resolution:1 cbar Soil Temperature TRD: * 6 سنسورهای سنجش دمای خاک به تعداد 6 عدد در اعماق توصیه شده هواشناسی Range:-40 ~ 80°C Accuracy:±0.2°C at 25°C Resolution:0.1°C Back of Module Temperature Sensor: Range:-40 ~ 80°C Accuracy:±0.2°C at 25°C Resolution:0.1°C Radiation Monitor: Operational Temperature:-20 ~ 50°C Spectral Response:Gamma & X -Ray Radiation 0.02 ~2+ MeV Range:0.1 ~ 50 R/hr | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 4 | - دستگاه TDRسیار جهت اندازه گیری رطوبت خاک تا عمق یک متری با مشخصات: Moisture measuring rang: 0.100% volumetric water content Soil temperature measuring rang: -15°c_50°c Soil temperature measuring accuracy: ±1.5° absolute ±0.5°c relative Operating Temperature: -15°_50°c (extended temperature rang on request) Probe body: Waterproof sealed PVC (ip68) Interfaces: Imp-bus Analogue output:2x_1v 0(4)_20ma 0_100%vol water content -40+70°c soil temperature Glance specification: *1 Class 2 bluetooth module Bluetooth specification 2.0 compatible Up to 10 meter range Internal rechargeable battery Operating Temperature: -20°c_70°c ALL Packed in a rugged carring case*1 | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 5 | تهیه دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 6 | تهیه کابل برق -240 متر- و سایر لوازم مربوطه و تابلو برق | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 7 | تهیه کابل دیتا –240 متر - و سایرلوازم مربوطه | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 8 | RS485,422/RS232 مبدل سريال | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 9 | تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار | 1 |  | 15%کلیه تجهیزات ایستگاه |
| 10 | مودم سیستم ارتباطی همراه با تامین هزینه های برقراری بستر ارتباطی به مدت 2 سال | 1 |  | امکان دریافت اطلاعات برخط ایستگاه در اداره کل هواشناسی استان و همزمان در سازمان مرکزی طبق دستورالعمل اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان |
| 11 | نرم افزار | 1 |  | لیسانس دارمعتبر و بدون محدودیت کاربری با قابلیت به روز رسانی ضمن اینکه در صورتی که نرم افزارخاصی از طرف سازمان مرکزی توصیه گردد.هزینه های تهیه نرم افزار مربوط بر عهده مناقصه گر می باشد. |
| 12 | نصب دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 13 | اجرای كابل كشی برق و تابلوی برق پلتفرم | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 14 | اجرای كابل كشی دیتا | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| جمع - ریال : |  |  |  |  |

A5جدول

5.ایستگاه هواشناسی  اقلیم شناسی و باری ارومیه:

| ردیف | موضوع | تعداد | قیمت | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی شامل: 1.یک عدد سنسور سرعت باد 2.یک عدد سنسور جهت باد 3.یک عدد سنسور دماو رطوبت 4.یکعدد سنسور باران سنجی 5.یکعدد سنسور فشار هوا 6.یکعدد سنسور دمای 5 سانت سطح خاک 7.تعداد 6عدد دمای اعماق خاک 8.یکعدد سنسور Pyranometer (TSR) 9.یکعدد سنسور Sunshine duration 10.تعداد 5 عدد سنسور سنجش رطوبت اعماق خاک 11.دیتا لاگر ایستگاه خودکاریک دستگاه | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 2 | تهیه دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 3 | تهیه کابل برق -100 متر- و سایر لوازم مربوطه و تابلو برق | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 4 | تهیه کابل دیتا –100 متر - و سایرلوازم مربوطه | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 5 | RS485,422/RS232 مبدل سريال | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 6 | تجهیزات یدکی ایستگاه خودکارهواشناسی و گرد و غبار | 1 |  | 15%کلیه تجهیزات ایستگاه |
| 7 | مودم سیستم ارتباطی همراه با تامین هزینه های برقراری بستر ارتباطی به مدت 2 سال | 1 |  | امکان دریافت اطلاعات برخط ایستگاه در اداره کل هواشناسی استان و همزمان در سازمان مرکزی طبق دستورالعمل اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان |
| 8 | نرم افزار | 1 |  | لیسانس دارمعتبر و بدون محدودیت کاربری با قابلیت به روز رسانی ضمن اینکه در صورتی که نرم افزارخاصی از طرف سازمان مرکزی توصیه گردد.هزینه های تهیه نرم افزار مربوط بر عهده مناقصه گر می باشد. |
| 9 | نصب دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 10 | اجرای كابل كشی برق و تابلوی برق پلتفرم | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 11 | اجرای كابل كشی دیتا | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 12 | تهیه حصار پلتفرم | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 13 | اجرای حصار پلتفرم | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 15 | تغذیه سولار | 1 |  | تامین کننده کل انرژی مصرفی ایستگاههای خودکار درفصل زمستان باشد. |
| جمع - ریال : |  |  |  |  |

جدول 6A

6.ایستگاه اقلیم شناسی وپایش پارامترهای دریایی  پل میانگذرارومیه:

| ردیف | موضوع | تعداد | قیمت | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی شامل: 1.یک عدد سنسور سرعت باد 2.یک عدد سنسور جهت باد 3.یک عدد سنسور دماو رطوبت 4.یکعدد سنسور باران سنجی 5.یکعدد سنسور فشار هوا 6.یکعدد سنسور Pyranometer (TSR) 7.یک عدد سنسور Albedometer (DSR & RSR) و 8.یکعدد سنسور Sunshine duration 9.دیتا لاگر ایستگاه خودکاریک دستگاه | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 2 | تهیه دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 3 | تهیه کابل برق -200 متر- و سایر لوازم مربوطه و تابلو برق | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 4 | تهیه کابل دیتا –200 متر - و سایرلوازم مربوطه | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 5 | RS485,422/RS232 مبدل سريال | 2 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 6 | تجهیزات یدکی ایستگاه خودکارهواشناسی و دریایی | 1 |  | 15%کلیه تجهیزات ایستگاه |
| 7 | مودم سیستم ارتباطی همراه با تامین هزینه های برقراری بستر ارتباطی به مدت 2 سال | 1 |  | امکان دریافت اطلاعات برخط ایستگاه در اداره کل هواشناسی استان و همزمان در سازمان مرکزی طبق دستورالعمل اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان |
| 8 | نرم افزار | 1 |  | لیسانس دارمعتبر و بدون محدودیت کاربری با قابلیت به روز رسانی ضمن اینکه در صورتی که نرم افزارخاصی از طرف سازمان مرکزی توصیه گردد.هزینه های تهیه نرم افزار مربوط بر عهده مناقصه گر می باشد. |
| 9 | نصب دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 10 | اجرای كابل كشی برق و تابلوی برق پلتفرم | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 11 | اجرای كابل كشی دیتا | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 12 | marine_systems Specificatins: کلیه سنسورهای مربوطه علاوه بر توانایی کار در شرایط سخت و شوری زیاد آب دریاچه ارومیه(بالای500 گرم در لیتر). شرایط ذیل را نیز داشته باشند. Temperature: Standard Range:-10~+60 °C Accuracy:±0,2 °C Sensitivity: 0,1°C Maximum depth: 30 mt PH-value: Standard Range: 2-12 units Accuracy: ±0.1 units Sensitivity:0.05 units Operational Temperature:-10~+60 °C Maximum depth:30 mt Redox-Potential: Standard range: -1000 - 1000 mV Accuracy: ±25 mV Sensitivity:5 mV Maximum depth:30 mt Conductivity: Standard range: 0-3000 µS/cm , 0-30000 µS/cm (auto ranging) Accuracy: ± 30 µS , ± 3000 µS Sensitivity :2 µS ,20 µS Maximum depth: 30 mt Operational temperature: :-10~+60 °C Compensation: automatic for temperature:0 ÷40 °C Dissolved oxygen: Standard range: 0-20 mg/l Accuracy: ±1 mg/l Maximum depth: 20 mt Sensitivity : 0,5 mg/l Operational temperature:-10~+60°C Hydrometric Level: Standerd range: 0 - 30 m Accuracy : ±0,25 % F.S. Operational temperature: -10 - 60 °C Maximum depth: F.S of the sensor used Turbidity: Standard range:0 -4000 NTU Sensitivity: 0,1 NTU Accuracy: 10 NTU (0-500 NTU), 160 NTU (500 - 4000 NTU) Operational Temperature:-10~+60 °C Maximum depth: 10 mt Meteorology system Specificatins: 1. Measuring range : 0 - 60 m/s 2. Accuracy : (0.2m/s 3. Resolution : ( 0.1 m/s 4. Heating : Electronical shaft heating 5. Operating temperature range : -40 … +60°C 1. Measuring range : 0 - 360° 2. Accuracy : (1% 3. Resolution : (2.5° 3. Heating : Electronical shaft heating 4. Operating temperature range : -40 … +60°C 1. Measuring Range: 600 … 1100 hpa 2. Accuracy: ±0.1 hpa 1. Measuring Range : -40 … + 60°C 2. Accuracy : 0.1°C 1. Measuring Range : 0 … 100% 2. Accuracy : (2% | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 13 | تغذیه سولار | 1 |  | تامین کننده کل انرژی مصرفی ایستگاههای خودکار درفصل زمستان باشد. |
| جمع - ریال : |  |  |

A7

7.شبکه ایستگاه هواشناسی باران سنجی:

| ردیف | موضوع | تعداد | قیمت | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شبکه باران سنجی کامل (شامل 5یستگاه باران سنجی)با مشخصات سنور: 1. Operating temperature: -40 … +60°C 2. Accuracy : ±2% 3. Resolution : 0.1mm 4. With Electronical Heating 5. Operating Range : 0 … 10mm/min 6. Receiving Surface : (WMO Standard) 7.Housing/Funnel+ring:stainless-aluminium-anodized | 5 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 2 | تهیه پایه های مورد نیاز حسگرها | 5 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 3 | تهیه کابل برق -100 متر- و سایر لوازم مربوطه و تابلو برق | 5 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 4 | تهیه کابل دیتا –100 متر - و سایرلوازم مربوطه | 5 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 5 | RS485,422/RS232 مبدل سريال | 5 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 6 | تجهیزات یدکی ایستگاه باران سنجی | 5 |  | 15%کلیه تجهیزات ایستگاه |
| 7 | مودم سیستم ارتباطی همراه با تامین هزینه های برقراری بستر ارتباطی به مدت 2 سال | 5 |  | امکان دریافت اطلاعات برخط ایستگاه در اداره کل هواشناسی استان و همزمان در سازمان مرکزی طبق دستورالعمل اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان |
| 8 | نرم افزار | 5 |  | لیسانس دارمعتبر و بدون محدودیت کاربری با قابلیت به روز رسانی ضمن اینکه در صورتی که نرم افزارخاصی از طرف سازمان مرکزی توصیه گردد.هزینه های تهیه نرم افزار مربوط بر عهده مناقصه گر می باشد. |
| 9 | نصب پلاتفرم و پایه های مورد نیاز حسگرها | 5 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 10 | اجرای كابل كشی برق و تابلوی برق پلتفرم | 5 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 11 | اجرای كابل كشی دیتا | 5 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 12 | تغذیه سولار | 5 |  | تامین کننده کل انرژی مصرفی ایستگاههای خودکار درفصل زمستان باشد. |
| جمع - ریال : |  |  |

جدول A8

8. ایستگاه سنجش تابش اشعه های فرابنفش ارومیه   UVA_UVB:

| ردیف | موضوع | تعداد | قیمت | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ایستگاه سنجش تابش اشعه های فرابنفش UVA_UVBبا مشخصات: Sensitivity: 300 - 500 µV/W/m² Temperature response: < -0.3 % Response time (95%):< 1 s Non-linearity (0 to 100 W/m²):< 1 % Maximum UVA/UVB irradiance: 400 W/m² Field of view: 180 ° Operational temperature range: -40 to +80 °C Directional response (up to 70°):< 5 % With All Accessories:1*CMF Mounting Fixtures 1*CM121B/C Shadow Ring 1*METEON Data Logger 1*LOGBOX SD Data Logger 1*AMPBOX Amplifier 1*Adjustable Tilit Radiometer Mounting Kit 1*Glare Screen Kit 1*CVF4 Ventilation unit | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 2 | تهیه پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 3 | تهیه کابل برق -120 متر- و سایر لوازم مربوطه و تابلو برق | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 4 | تهیه کابل دیتا –120 متر - و سایرلوازم مربوطه | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 5 | تجهیزات یدکی ایستگاه تشعشع سنجی UVA_UVB | 1 |  | 15%کلیه تجهیزات ایستگاه |
| 6 | نمایشگر مخصوص جهت نمایش و ذخیره داده های UVA_UVB | 2 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 7 | نرم افزار | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 8 | نصب پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 9 | اجرای كابل كشی برق و تابلوی برق پلتفرم | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 10 | اجرای كابل كشی دیتا | 1 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| جمع - ریال : |  |  |

جدول9 A

9.جدول قطعات یدکی،جانبی و آموزش مورد نیاز ایستگاهها:

| ردیف | موضوع | تعداد | قیمت | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | موتور برق | 6 |  | تمام اتوماتیک با امکانات استفاده از گاز شهری و کپسول که پاسخگوی برق ایستگاه خودکار و تجهیزات جانبی بوده و با حداقل قدرت 5کیلو وات باشد |
| 3 | ترانس ایزوله | 11 |  | با قدرت 2KVA |
| 4 | تهیه UPS | 6 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 5 | لپ تاب | 7 |  | N56VVASUS N56VV – A |
| 6 | لپ تاب | 1 |  | N552VXI7-8-1T 4G |
| 6 | PC | 7 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 7 | تهیه و اجرای سامانه اتصال زمین، و هم پتانسیل سازی و حفاظت ثانویه | 9 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 8 | نصب و راه اندازی UPS | 6 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 9 | نصب و راه اندازی کلیه سنسورهای ایستگاههای مورد نظر مناقصه | 14 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 10 | آموزش کامل با نظر مناقصه گزاردر محل کارخانه سازنده | 4نفر |  | طبق بخش3 بند12 -2 |

پ) تفکیک قیمت ردیف 1 جدول الف (تأمين تجهيزات)

| ردیف | نام حسگر | تعداد | قیمت |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | Wind speed transmitter | 6 |  |
|  | Wind direction transmitter | 6 |  |
| 4 | Airpressure | 6 |  |
| 5 | Air temperature | 6 |  |
| 6 | Air humidity | 6 |  |
| 7 | Precipitation | 6 |  |
| 8 | Soil temperature for depth -5,-10,-20,-30,-50,-100 cm | 30 |  |
| 9 | Grass temperature | 5 |  |
| 10 | Soil moisture for depth -5,-10,-30,-50,-70 cm | 25 |  |
| 11 | Evaporation | 5 |  |
| 12 | Albedometer (DSR & RSR) & ( الزاماً باید همراه با برگه مشخصات فنی و كالیبراسیون شركت سازنده باشد.) | 5 |  |
| 13 | Pyranometer (TSR) ( الزاماً باید همراه با برگه مشخصات فنی و كالیبراسیون شركت سازنده باشد.) | 6 |  |
| 14 | Sunshine duration | 6 |  |
| 15 | سیستم پایش پارامترهای هواشناسی دریایی | 1 |  |
| 16 | ایستگاه باران سنجی خودکار کامل (شامل5ایستگاه باران سنجی) | 5 |  |
| 17 | ایستگاه خودکارهواشناسی کشاورزی سیارو ثابت | 2 |  |
| 18 | دستگاه TDRسیار | 2 |  |
| 19 | ایستگاه سنجش تابش اشعه های فرابنفش | 1 |  |
| جمع - ریال -( به ردیف 1 جدول پیشنهاد قیمت منتقل شود) |  |  |  |

ت) تفیک قیمت ردیف 3 جدول الف (تأمين تجهيزات)

| ردیف | موضوع | تعداد | قیمت | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تهیه حصار پلتفرم اقلیم شناسی | 2 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 2 | تهیه حصار پلتفرم باران سنجی | 5 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 3 | تهیه دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 14 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 4 | تهیه کابل برق -1500 متر- و سایر لوازم مربوطه و تابلو برق | 14 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 5 | تهیه کابل دیتا –1500متر - و سایرلوازم مربوطه | 14 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 6 | تهیه UPS | 6 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 7 | PC | 7 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 8 | RS485,422/RS232 مبدل سريال | 14 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 9 | لپ تاپ | 7 |  | N56VVASUS N56VV – A |
| 10 | لپ تاپ | 1 |  | n552vx i7-8-1t 4G |
| جمع - ریال -(به ردیف 2جدول ب – خدمات- منتقل شود) |  |  |  |  |

ث) تفکیک قیمت ردیف 2 جدول ب (خدمات)

| ردیف | موضوع | تعداد | قیمت | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | اجرای حصار پلتفرم ایستگاه خودکار | 2 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 2 | اجرای حصار پلتفرم باران سنجی | 5 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 2 | نصب دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 14 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 3 | تهیه و اجرای سامانه اتصال زمین، و هم پتانسیل سازی و حفاظت ثانویه | 8 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 5 | اجرای كابل كشی برق و تابلوی برق پلتفرم | 14 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 6 | اجرای كابل كشی دیتا | 14 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 7 | نصب و راه اندازی UPS | 6 |  |  |
| 8 | راه اندازی PCو لپ تاب | 15 |  | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| جمع - ریال - به ردیف 2 فرم پیشنهاد قیمت منتقل شود |  |  |  |  |

پیوست 4

ضمانت نامه شرکت در مناقصه

نظر به اینکه  (نام شركت مناقصهگر ذكر شود) مایل است درمناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، بروزرسانی و نگهداری ... دستگاه ایستگاه خودكار هواشناسی ... شرکت نماید، این بانك (نام بانك ذكر شود) از  (نام شركت مناقصهگر ذكر شود) در مقابل مناقصه گزار … ، برای مبلغ 000/000/500 پانصد میلیون ریال تضمین و تعهد مینماید چنانچه مناقصه گزار… به این بانك اطلاع دهد که پیشنهاد شرکتکننده نامبرده مورد قبول واقع شده و مشارالیه از امضای قرارداد و تسلیم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات آن در مهلت مقرر استنکاف نموده است، تا مبلغ ... میلیون ریال، هر مبلغی را که مناقصه گزار … مطالبه نماید، به محض دریافت اولین تقاضای کتبی واصله از سوی مناقصه گزار…. بدون اینکه احتیاجی به اثبات استنکاف یا اقامه دلیل و یا صدور اظهارنامه یا اقدامی از مجاری قانونی یا قضائی داشته باشد، بی درنگ در وجه یا حواله کرد مناقصه گزار ... بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانتنامه از تاریخ صدور آن است و ابطال آن صرفاً منوط به ارسال لاشه ضمانتنامه از طرف مناقصه گزار ... میباشد و بنا به درخواست کتبی مناقصه گزار … برای مدتی كه درخواست شود قابل تمدید خواهد بود. در صورتی که بانك نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند و یا (نام شركت مناقصهگر ذكر شود) موجب این تمدید محل مهر و امضاء(های) مجاز مناقصهگر ( با ذكر نام و نام خانوادگیو عنوان سازمانی امضاءكننده(ها) و تاریخ امضاء ) را موافق با تمدید ننماید، بانك متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد مناقصه گزار …. پرداخت کند.

چنانچه مبلغ این ضمانتنامه در مدت مقرر از سوی مناقصه گزار ….. مطالبه نشود، ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است، اعم از اینکه مسترد گردد یا مسترد نگردد.

مهر و امضاء بانك (نام بانك ذكر شود)

شعبه (نام شعبه بانك ذكر شود)

تاریخ

پیوست 5

نمونه ضمانتنامه انجام تعهدات

نظر به اینكه ( نام شركت مناقصه گر ذكر شود) به نشانی :

به این ( نام بانك ذكر شود) اطلاع داده است قصد انعقاد قرارداد ( موضوع قرارداد ذكر شود) را با 
( نام مناقصه گزار ذكر شود) دارد ، این ( نام بانك ذكر شود) از ( نام شركت مناقصه گر ذكر شود) در مقابل ( نام مناقصه گزار ذكر شود) برای مبلغ .......... ریال به منظور انجام تعهداتی كه به موجب قــرارداد یــادشــده به عهــده مـی گیـــرد تـــضمین و تعهد مــی نــماید در صـــورتی كه ( نام مناقصه گزار ذكر شود) كتبا و قبل از انقضای سررسید این ضماتنامه به این ( نام بانك ذكر شود) اطلاع دهد كه ( نام شركت مناقصه گر ذكر شود) از اجرای هریك از تعهدات ناشی از قرارداد یادشده تخلف ورزیده است ، تا میزان .......... ریال ، هر مبلغی را كه ( نام مناقصه گزار ذكر شود) مطالبه كند به محض دریافت اولین تقاضای كتبی واصله از ( نام مناقصه گزار ذكر شود)                                       بدون آنكه احتیاجی به صدور اظهار نامه یا اقدامی از مجاری قانونی و قضایی داشته باشد ، بی درنگ در وجه یا حواله كرد ( نام مناقصه گزار ذكر شود) بپردازد.

مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر سه ماه  و بنا به درخواست كتبی واصله از ( نام مناقصه گزار ذكر شود)تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده؛ برای مدت سه ماه  كه درخواست شود قابل تمدید می باشد و در صورتی كه ( نام بانك ذكر شود) نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید كند و یا ( نام شركت مناقصه گر ذكر شود) موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند ( نام بانك ذكر شود) را حاضر به تمدید نماید ( نام بانك ذكر شود) متعهد است بدون آنكه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد ، مبلغ درج شده در بالا را در وجه یا حواله  كرد ( نام مناقصه گزار ذكر شود) پرداخت كند.

مهر و امضاء بانك (نام بانك ذكر شود)

شعبه (نام شعبه بانك ذكر شود)

تاریخ

پیوست 6

برگ تأيید صحت اطلاعات و مدارک مناقصهگر

پیوست 7

پیش نویس قرارداد

مناقصه گزار ..........

( متن پیش نویس قرارداد جهت اطلاع مناقصه گران ارایه شده است و بدیهی است مناقصه گزار در ایجاد اصلاحات قانونی و در صورتیكه تغییر جدیدی در قیمت یا وظایف پیمانكار ایجاد ننماید مختار خواهد بود)

پروژه تهیه ، نصب و راه اندازی ، بروزرسانی و نگهداری.......... دستگاه
 ایستگاه خودكار هواشناسی

این قرارداد بر اساس نتایج برگزاری مناقصه واگذاری اجرای پروژه، بین مناقصه گزار .......... با نمایندگی آقای .......... به سمت مدیر .............. در این قرارداد «مجری» نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد می‌گردد.  به نشانی.......... كه در این قرارداد « كارفرما» نامیده می‌شود از یك طرف و شركت با کد اقتصادی ........شماره ثبت...........و تاریخ ثبت ...........و نوع شرکت ................................ به نشانی ........  با نمایندگی.............. در این قرارداد «مجری» نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد می‌گردد.

1- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از: خرید ، نصب ، راه اندازی، بروزرسانی و نگهداری سیستم‌های نرم‌افزاری و تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز پروژه ..…دستگاه ایستگاه خودكار هواشناسی  مطابق با شرایط فنی موضوع قرارداد كه به طورمشروح در اسناد مناقصه آورده شده است و به طور کلی شامل اقلام زیر میباشد.

1- تهیه ، نصب و راه اندازی و گارانتی یكساله.......... دستگاه ایستگاه خودكار هواشناسی و تجهیزات جانبی آن.

3- نگهداری و پشتیبانی سیستم بمدت دو (2) سال

کمیت و کیفیت و زمانبندی تحویل کالاهای سختافزاری و نرمافزاری و خدمات موضوع قرارداد مطابق مشخصات فنی و استانداردها و شرایط مذکور در اسناد مناقصه میباشد.

      - مجری می‌بایست موضوع قرارداد را مطابق با اسناد  و شرایط مذکور در مناقصه حاضر انجام دهد.

      - كارفرما می تواند مقادیرکارهای موضوع قرارداد را تا سقف 25% كاهش یا افزایش دهد.

2- اسناد و ضمائم قرارداد :

اسناد و مدارک زیر اجزای لاینفک قرارداد میباشند.

2-1- قرارداد حاضر

2-2- شرایط عمومی قرارداد

2-3- اسناد مناقصه امضا شده توسط مجری

2-4- پیشنهاد قیمت مناقصهگر و آنالیز هزینهها

2-5- پیوستهای قرارداد شامل شرح خدمات موضوع قرارداد، تحلیل مبلغ قرارداد، نحوه پرداخت، زمانبندی پروژه و شرایط خصوصی

3- مبلغ قرارداد:

مبلغ كل قرارداد ........... ریال برابر با .......... ریال می‌باشد و  پس از كسر كلیه كسور قانونی قابل پرداخت می باشد.

- نحوه پرداخت:

نحوه پرداخت به شرح زیر خواهد بود.

- پرداخت  75%   قیمت های ردیف 1 و 2 جدول پیشنهاد قیمت پس از تحویل اقلام و باقیمانده ی آن پس از تحویل سیستم

- پرداخت  75%    قیمت های ردیف 3 و 4 جدول پیشنهاد قیمت پس از تحویل اقلام و باقیمانده ی آن پس از تحویل سیستم

- پرداخت  قیمت های ردیف 5 ، 6 و 7 جدول پیشنهاد قیمت پس از تحویل سیستم

- پرداخت هزینه های نگهداری (ردیف 8) بصورت دوماهانه براساس صورت وضعیت ارسالی و تأیید كارفرما پرداخت می گردد

- تحویل سیستم به مفهوم راه اندازی کامل سیستم و ارائه ی داده روی ICS   می باشد.

- از هر پرداخت 10% به عنوان سپرده حسن انجام كار کسر می گردد که پس از پایان قرارداد قابل پرداخت می باشد.

تبصره 3 : پس از جاری شدن قرارداد، با درخواست كتبی مجری، حداکثر معادل 20 % مبلغ کل قرارداد  به عنوان پیش پرداخت در ازای ضمانت‌نامه بانكی به مجری قابل پرداخت است. از هر صورت وضعیت مجری به تناسب، مبلغی  بابت استهلاک پیشپرداخت کسر میشود.

تبصره 4 : کلیه پرداخت ها پس از ارائه صورت وضعیت و تأیید ........................................... که سمت نظارت بر قرارداد را دارد ، خواهد بود.

5- مدت قرارداد:

5-1- مدت کل قرارداد برابر با 3 ماه طبق برنامه زمانبندی پروژه می باشد.

5-2- برنامه زمانبندی عبارتست از:

- 4 ماه تحویل اقلام

- 2ماه نصب و راه اندازی

- 24 ماه پشتیبانی

6- تعهدات مجری:

  - مجری متعهد می‌شود كه کلیه تعهدات مندرج در قرارداد و اسناد مناقصه (از جمله رعایت استانداردها، طرح مدیریت و کیفیت پروژه، ارائه گزارشهای تعیین شده از سوی دستگاه نظارت كارفرما) را به شکل کامل و در محدوده زمانی تعیین شده انجام نماید و همکاری لازم را با  دستگاه نظارت  به عمل آورد.

  - مجری موظف است مطابق برنامه زمانبندی قرارداد پس از شروع قرارداد نسبت به تحویل كلیه موارد مذكور اقدام نماید.

  - مجری موظف است هرگونه اقدامی که جهت اجرای پروژه بر عهده كارفرما میباشد را  حداقل از یک ماه قبل کتبا به مناقصه گزار .......... اعلام نماید. در غیر اینصورت مسئولیت تأخیر ناشی از چنین قصوری بر عهده مجری است.

  - در صورت بروز هرگونه قصور در ارائه ی خدمات گارانتی سیستمها در دوره ضمانت، بر اساس تشخیص و اعلام کتبی كارفرما مجری مکلف به جبران خسارت وارده به كارفرما خواهد بود.این خسارت از محل تضمینهای مجری قابل محاسبه و برداشت خواهد بود.

- تعهدات كارفرما

  - كارفرما فردی را به عنوان نماینده فنی به مجری معرفی مینماید.

  - كارفرما  هرگونه هماهنگی لازم جهت تردد کارکنان مجری به همراه وسایل کار  به محل نصب سیستمها را در ساعات اداری و غیر اداری و تعطیلات انجام میدهد. در خصوص تردد در ساعات غیر اداری یا تعطیلات، هماهنگی و اخذ تأییدیه کتبی قبلی از كارفرما الزامی است.

  - كارفرما مسئولیت حفاظت از سختافزار و نرمافزاری که (طبق صورتجلسات مربوطه) وارد محل نصب سیستمها شده است را مشروط به رعایت نکات ایمنی از سوی مجری، در مقابل سرقت و آتش‌سوزی برعهده میگیرد.

  - كارفرما هیچگونه تعهدی در خصوص پذیرایی، اقامت و ایاب و ذهاب افراد مجری ندارد.

  - كارفرما متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد بر اساس شرایط پرداخت می باشد.

- تحویلگیری:

شرایط تحویل سیستمها طبق شرایط مربوطه مذکور در اسناد مناقصه بخش فنی  میباشد.

- حوادث قهری(فورس ماژور) :

9-1- هرگاه مجری به لحاظ بروز حوادث قهری قادر به انجام به موقع تعهدات قراردادی خویش نگردد ازمسئولیت مبرا است، مشروط بر آن که از هیچ طریق دیگر نتواند تعهدات قراردادی خود را انجام دهد. حوادثی قهری تلقی می شوند که:

الف) غیرقابل پیش بینی بوده و بعد از امضاء قرارداد حادث شده باشند.

ب) جلوگیری و یا رفع آن خارج از حیطه قدرت مجری باشد.

ج) مانع از اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات قراردادی مجری باشد که در صورت اخیر حادثه قهری فقط نسبت به همان قسمت موثر خواهد بود.

9-2-  در چنین حالتی مجری مکلف است در اسرع وقت كارفرما را از بروز این گونه حوادث مطلع نموده و متعاقباً همراه با اسناد و مدارک که به تأیید مراجع ذیصلاح محلی رسیده باشد، تمدید مدت قرارداد و یا در صورت عدم امکان قرارداد، خاتمه دادن به آن را درخواست نماید. كارفرما  پس از دریافت اسناد و مدارک مذکور، درخواست مجری را بررسی نموده و حسب مورد به تشخیص خود یا تمهید مناسبی در نظر گرفته و به اطلاع مجری می رساند و یا مراتب خاتمه قرارداد را اعلام می نماید. مسئولیت تشخیص تحقق هر یک از بندهای سه گانه ماده 9-1 به عهده ناظر می باشد.

- فسخ قرارداد:

در موارد زیر قرارداد به تشخیص و از طرف کارفرما قابل فسخ است:

- تأخیر پس از زمان مشخص شده در ماده 5 این قرارداد(به تشخیص کارفرما)

- در صورت عدم توانایی فنی یا مالی مجری جهت ادامه و تکمیل عملیات (به تشخیص كارفرما)

- در صورت فسخ قرارداد، ضمانت نامه انجام تعهدات به نفع کارفرما ضبط می گردد و کلیه وجوهی که به عنوان پیش پرداخت و یا به عناوین دیگر تحت این قرارداد به مجری پرداخت گردیده، کلاً مسترد و هرگونه خسارت وارده ناشی از فسخ این قرارداد محاسبه و از مجری مطالبه خواهد شد.

- نسخ قرارداد:

این قرارداد با 11 ماده و4 تبصره در 4 نسخه تنظیم گردیده است كه كلیه نسخ آن دارای ارزش و اعتبار یكسان است و پس از امضاء یک نسخه جهت اجرا به مجری ابلاغ و مبادله می گردد.

| نماینده كارفرما | امضای نمایندگان مجری |
| --- | --- |
| مهر و امضاء | مهر و امضاء | مهر و امضاء |

پیوست 8

نقشه وآدرس محل نصب هر یک از ایستگاهها به همراه خلاصه مشخصات فنی برای تعیین هزینه سیستم هایی که باید در هر ایستگاه نصب و یا تامین شود.

1.ایستگاه هواشناسی سینوپتیک نقده:

| ردیف | موضوع | تعداد | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تجهیزات ایستگاه خودکارهواشناسی شامل: 1.یک عدد سنسور سرعت باد 2.یک عدد سنسور جهت باد 3.یک عدد سنسور دماو رطوبت 4.یکعدد سنسور باران سنجی 5.یکعدد سنسور فشار هوا 6.یکعدد سنسور دمای 5 سانت سطح خاک 7.تعداد 6عدد دمای اعماق خاک 8.یک عدد سنسور تبخیرهمراه با کلیه تجهیزات 9.تعداد 5 عدد سنسور سنجش رطوبت اعماق خاک 10.یک عدد سنسور Albedometer(DSR & RSR) و 11.یکعدد سنسور Pyranometer (TSR) 12.یکعدد سنسور Sunshine duration 13.دیتالاگر دارای 5 کانال آنالوگ اضافی داشته باشد تا در صورت نیاز به سایر سنجنده ها مجهز گردد. 14.دیتا لاگر ایستگاه خودکاریک دستگاه | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 2 | تهیه دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 3 | تهیه کابل برق -100 متر- و سایر لوازم مربوطه و تابلو برق | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 4 | تهیه کابل دیتا –100 متر - و سایرلوازم مربوطه | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 5 | RS485,422/RS232 مبدل سريال | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 6 | تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار | 1 | 15%کلیه تجهیزات ایستگاه |
| 7 | مودم سیستم ارتباطی همراه با تامین هزینه های برقراری بستر ارتباطی به مدت 2 سال | 1 | امکان دریافت اطلاعات برخط ایستگاه در اداره کل هواشناسی استان و همزمان در سازمان مرکزی طبق دستورالعمل اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان |
| 8 | نرم افزار | 1 | لیسانس دارمعتبر و بدون محدودیت کاربری با قابلیت به روز رسانی ضمن اینکه در صورتی که نرم افزارخاصی از طرف سازمان مرکزی توصیه گردد.هزینه های تهیه نرم افزار مربوط بر عهده مناقصه گر می باشد. |
| 9 | نصب دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 10 | اجرای كابل كشی برق و تابلوی برق پلتفرم | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 11 | اجرای كابل كشی دیتا | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 12 | تغذیه سولار | 1 | تامین کننده کل انرژی مصرفی ایستگاههای خودکار درفصل زمستان باشد. |

آدرس پستی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک نقده:

انتهای خیابان دانشگاه-کیلومتر 2 جا ده بیگم قلعه–جنب هنرستان فنی-ایستگاه هواشناسی نقده

3.ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بوکان:

| ردیف | موضوع | تعداد | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی شامل: 1.یک عدد سنسور سرعت باد 2.یک عدد سنسور جهت باد 3.یک عدد سنسور دماو رطوبت 4.یکعدد سنسور باران سنجی 5.یکعدد سنسور فشار هوا 6.یکعدد سنسور دمای 5 سانت سطح خاک 7.تعداد 6عدد دمای اعماق خاک 8.یک عدد سنسور تبخیرهمراه با کلیه تجهیزات 9.تعداد 5 عدد سنسور سنجش رطوبت اعماق خاک 110.یک عدد سنسور Albedometer (DSR & RSR) 11.یکعدد سنسور Pyranometer (TSR) 12.یکعدد سنسور Sunshine duration 13.دیتالاگر دارای 5 کانال آنالوگ اضافی داشته باشد تا در صورت نیاز به سایر سنجنده ها مجهز گردد. 14.دیتا لاگر ایستگاه خودکاریک دستگاه | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 2 | تهیه دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 3 | تهیه کابل برق -100 متر- و سایر لوازم مربوطه و تابلو برق | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 4 | تهیه کابل دیتا –100 متر - و سایرلوازم مربوطه | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 5 | RS485,422/RS232 مبدل سريال | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 6 | تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار | 1 | 15%کلیه تجهیزات ایستگاه |
| 7 | مودم سیستم ارتباطی همراه با تامین هزینه های برقراری بستر ارتباطی به مدت 2 سال | 1 | امکان دریافت اطلاعات برخط ایستگاه در اداره کل هواشناسی استان و همزمان در سازمان مرکزی طبق دستورالعمل اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان |
| 8 | نرم افزار | 1 | لیسانس دارمعتبر و بدون محدودیت کاربری با قابلیت به روز رسانی ضمن اینکه در صورتی که نرم افزارخاصی از طرف سازمان مرکزی توصیه گردد.هزینه های تهیه نرم افزار مربوط بر عهده مناقصه گر می باشد. |
| 9 | نصب دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 10 | اجرای كابل كشی برق و تابلوی برق پلتفرم | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 11 | اجرای كابل كشی دیتا | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 12 | تغذیه سولار | 1 | تامین کننده کل انرژی مصرفی ایستگاههای خودکار درفصل زمستان باشد. |

آدرس  پستی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بوکان:

بوکان-ابتدای جاده شاهین دژ-جنب آپارتمان های بانک مسکن-

3.ایستگاه هواشناسی  تحقیقات کشاورزی نازلو(دانشگاه ارومیه):

| ردیف | موضوع | تعداد | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی شامل: 1.دو عدد سنسور سرعت باد 2.دو عدد سنسور جهت باد 3.یک عدد سنسور دماو رطوبت 4.یکعدد سنسور باران سنجی 5.یکعدد سنسور فشار هوا 6.یکعدد سنسور دمای 5 سانت سطح خاک 7.تعداد 6عدد دمای اعماق خاک 8.یک عدد سنسور تبخیرهمراه با کلیه تجهیزات 9.تعداد 5 عدد سنسور سنجش رطوبت اعماق خاک 10.یک عدد سنسور Albedometer (DSR & RSR) 11.یکعدد سنسور Pyranometer (TSR) 12.یکعدد سنسور Sunshine duration 13.دیتالاگر دارای 5 کانال آنالوگ اضافی داشته باشد تا در صورت نیاز به سایر سنجنده ها مجهز گردد. 14.دیتا لاگر ایستگاه خودکاریک دستگاه | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 2 | Thecnical Specifications for Agricultural Weather Station Portable: Ambient Air Temperature Sensor: Range:-40≈60°C Accuracy:±0.2°C at 25°C Resolution:0.1°C Relative Humidity: ange:0 ~ 100% Accuracy:±2% Resolution:1% Barometric Pressure: Range:300 ~ 1100 mbar Accuracy:± 0.5 mbar between 700-1100 mbar at 25°C Resolution:1 mbar Precipitation: Range:0 ~ 762 mm/hr Accuracy:±1% Resolution:0.2 mm. Heating:With Electronical Heating Wind Direction: Range:0 ~ 360° Accuracy:±11.25° Resolution:22.5° Wind Speed: Range:0 ~ 67 m/s Accuracy:Greater of 0.45m/sec.or 5% of Reading Resolution:1 m/s Radio Transmitter:ارتباط ایستگاه خودکار با اتاق دیده بانی(دفتر هواشناسی ایستگاه) به صورت ویرلس و بی سیم می باشد -ایستگاه مجهز به منبع تغذیه باطری وسولار با امکان استفاده از برق شهر باشد. -دارای نمایشگر و Display. - دستگاه قابلیت تجزیه به دو قسمت سیار و ثابت را داشته باشد. Pyranometer &Albedometer Sensor:include(TSR&DSR&RSR) Operational Temperature:-25 ~ 55°C Range:0 ~ 1750 W/m2 Accuracy:±5% Resolution:1 W/m2 Leaf Wetness: Range:0-9 units Operational Temperature:0 ~ 70°C Senses:Dew and Precipitation Resolution:Wet or Dry UV Sensor:Range:0 ~ 15 UVI Spectral Response:290 ~ 400 nm Accuracy:±10% Resolution:0.1 UVI Soil Moisture TRD: * 6به تعداد 6 عدد در اعماق توصیه شده هواشناسی سنسورهای سنجش رطوبت خاک Operational Temperature: :-40 ~ 80°C Range:0-100% Soil Moisture Watermark: Operational Temperature: 0 ~ 50°C Range:0 ~ 239 cbar Resolution:1 cbar Soil Temperature TRD: * 6 سنسورهای سنجش دمای خاک به تعداد 6 عدد در اعماق توصیه شده هواشناسی Range:-40 ~ 80°C Accuracy:±0.2°C at 25°C Resolution:0.1°C Back of Module Temperature Sensor: Range:-40 ~ 80°C Accuracy:±0.2°C at 25°C Resolution:0.1°C Radiation Monitor: Operational Temperature:-20 ~ 50°C Spectral Response:Gamma & X -Ray Radiation 0.02 ~2+ MeV Range:0.1 ~ 50 R/hr | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 3 | - دستگاه TDRسیار جهت اندازه گیری رطوبت خاک تا عمق یک متری با مشخصات: Moisture measuring rang: 0.100% volumetric water content Soil temperature measuring rang: -15°c_50°c Soil temperature measuring accuracy: ±1.5° absolute ±0.5°c relative Operating Temperature: -15°_50°c (extended temperature rang on request) Probe body: Waterproof sealed PVC (ip68) Interfaces: Imp-bus Analogue output:2x_1v 0(4)_20ma 0_100%vol water content -40+70°c soil temperature Glance specification: *1 Class 2 bluetooth module Bluetooth specification 2.0 compatible Up to 10 meter range Internal rechargeable battery Operating Temperature: -20°c_70°c ALL Packed in a rugged carring case*1 | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 4 | تهیه دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 5 | تهیه کابل برق -240 متر- و سایر لوازم مربوطه و تابلو برق | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 6 | تهیه کابل دیتا –240 متر - و سایرلوازم مربوطه | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 7 | RS485,422/RS232 مبدل سريال | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 8 | تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار | 1 | 15%کلیه تجهیزات ایستگاه |
| 9 | مودم سیستم ارتباطی همراه با تامین هزینه های برقراری بستر ارتباطی به مدت 2 سال | 1 | امکان دریافت اطلاعات برخط ایستگاه در اداره کل هواشناسی استان و همزمان در سازمان مرکزی طبق دستورالعمل اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان |
| 10 | نرم افزار | 1 | لیسانس دارمعتبر و بدون محدودیت کاربری با قابلیت به روز رسانی ضمن اینکه در صورتی که نرم افزارخاصی از طرف سازمان مرکزی توصیه گردد.هزینه های تهیه نرم افزار مربوط بر عهده مناقصه گر می باشد. |
| 11 | نصب دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 12 | اجرای كابل كشی برق و تابلوی برق پلتفرم | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 13 | اجرای كابل كشی دیتا | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |

آدرس پستی ایستگاه هواشناسی تحقیقات کشاورزی نازلو(دانشگاه ارومیه):

کیلومتر 15 جاده ارومیه سرو-داخل دانشگاه ارومیه(بخشی از سیستم ها در داخل پلاتفرم و بخش دیگری درمزرعه دانشگاه نصب خواهد شد).

4.ایستگاه هواشناسی  تحقیقات کشاورزی میاندوآب:

| ردیف | موضوع | تعداد | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی شامل: 1.دو عدد سنسور سرعت باد 2.دو عدد سنسور جهت باد 3.یک عدد سنسور دماو رطوبت 4.یکعدد سنسور باران سنجی 5.یکعدد سنسور فشار هوا 6.یکعدد سنسور دمای 5 سانت سطح خاک 7.تعداد 6عدد دمای اعماق خاک 8.یک عدد سنسور تبخیرهمراه با کلیه تجهیزات 9.تعداد 5 عدد سنسور سنجش رطوبت اعماق خاک 10.یک عدد سنسور Albedometer (DSR & RSR) 11.یکعدد سنسور Pyranometer (TSR) 12.یکعدد سنسور Sunshine duration 13.دیتالاگر دارای 5 کانال آنالوگ اضافی داشته باشد تا در صورت نیاز به سایر سنجنده ها مجهز گردد. 14.دیتا لاگر ایستگاه خودکاریک دستگاه | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 2 | Thecnical Specifications for Agricultural Weather Station Portable: Ambient Air Temperature Sensor: Range:-40≈60°C Accuracy:±0.2°C at 25°C Resolution:0.1°C Relative Humidity: ange:0 ~ 100% Accuracy:±2% Resolution:1% Barometric Pressure: Range:300 ~ 1100 mbar Accuracy:± 0.5 mbar between 700-1100 mbar at 25°C Resolution:1 mbar Precipitation: Range:0 ~ 762 mm/hr Accuracy:±1% Resolution:0.2 mm. Heating:With Electronical Heating Wind Direction: Range:0 ~ 360° Accuracy:±11.25° Resolution:22.5° Wind Speed: Range:0 ~ 67 m/s Accuracy:Greater of 0.45m/sec.or 5% of Reading Resolution:1 m/s Radio Transmitter:ارتباط ایستگاه خودکار با اتاق دیده بانی(دفتر هواشناسی ایستگاه) به صورت ویرلس و بی سیم می باشد -ایستگاه مجهز به منبع تغذیه باطری وسولار با امکان استفاده از برق شهر باشد. -دارای نمایشگر و Display. - دستگاه قابلیت تجزیه به دو قسمت سیار و ثابت را داشته باشد. Pyranometer &Albedometer Sensor:include(TSR&DSR&RSR) Operational Temperature:-25 ~ 55°C Range:0 ~ 1750 W/m2 Accuracy:±5% Resolution:1 W/m2 Leaf Wetness: Range:0-9 units Operational Temperature:0 ~ 70°C Senses:Dew and Precipitation Resolution:Wet or Dry UV Sensor:Range:0 ~ 15 UVI Spectral Response:290 ~ 400 nm Accuracy:±10% Resolution:0.1 UVI Soil Moisture TRD: * 6به تعداد 6 عدد در اعماق توصیه شده هواشناسی سنسورهای سنجش رطوبت خاک Operational Temperature: :-40 ~ 80°C Range:0-100% Soil Moisture Watermark: Operational Temperature: 0 ~ 50°C Range:0 ~ 239 cbar Resolution:1 cbar Soil Temperature TRD: * 6 سنسورهای سنجش دمای خاک به تعداد 6 عدد در اعماق توصیه شده هواشناسی Range:-40 ~ 80°C Accuracy:±0.2°C at 25°C Resolution:0.1°C Back of Module Temperature Sensor: Range:-40 ~ 80°C Accuracy:±0.2°C at 25°C Resolution:0.1°C Radiation Monitor: Operational Temperature:-20 ~ 50°C Spectral Response:Gamma & X -Ray Radiation 0.02 ~2+ MeV Range:0.1 ~ 50 R/hr | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 3 | - دستگاه TDRسیار جهت اندازه گیری رطوبت خاک تا عمق یک متری با مشخصات: Moisture measuring rang: 0.100% volumetric water content Soil temperature measuring rang: -15°c_50°c Soil temperature measuring accuracy: ±1.5° absolute ±0.5°c relative Operating Temperature: -15°_50°c (extended temperature rang on request) Probe body: Waterproof sealed PVC (ip68) Interfaces: Imp-bus Analogue output:2x_1v 0(4)_20ma 0_100%vol water content -40+70°c soil temperature Glance specification: *1 Class 2 bluetooth module Bluetooth specification 2.0 compatible Up to 10 meter range Internal rechargeable battery Operating Temperature: -20°c_70°c ALL Packed in a rugged carring case*1 | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 4 | تهیه دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 5 | تهیه کابل برق -240 متر- و سایر لوازم مربوطه و تابلو برق | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 6 | تهیه کابل دیتا –240 متر - و سایرلوازم مربوطه | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 7 | RS485,422/RS232 مبدل سريال | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 8 | تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار | 1 | 15%کلیه تجهیزات ایستگاه |
| 9 | مودم سیستم ارتباطی همراه با تامین هزینه های برقراری بستر ارتباطی به مدت 2 سال | 1 | امکان دریافت اطلاعات برخط ایستگاه در اداره کل هواشناسی استان و همزمان در سازمان مرکزی طبق دستورالعمل اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان |
| 10 | نرم افزار | 1 | لیسانس دارمعتبر و بدون محدودیت کاربری با قابلیت به روز رسانی ضمن اینکه در صورتی که نرم افزارخاصی از طرف سازمان مرکزی توصیه گردد.هزینه های تهیه نرم افزار مربوط بر عهده مناقصه گر می باشد. |
| 11 | نصب دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 12 | اجرای كابل كشی برق و تابلوی برق پلتفرم | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 13 | اجرای كابل كشی دیتا | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |

آدرس  پستی ایستگاه هواشناسی تحقیقات کشاورزی میاندوآب:

کیلومتر 15 جاده حسن کندی-مرکز تحقیقات کشاورزی میاندوآب-ایستگاه هواشناسی تحقیقات کشاورزی میاندوآب

5.ایستگاه هواشناسی  اقلیم شناسی باری ارومیه:

| ردیف | موضوع | تعداد | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی شامل: 1.یک عدد سنسور سرعت باد 2.یک عدد سنسور جهت باد 3.یک عدد سنسور دماو رطوبت 4.یکعدد سنسور باران سنجی 5.یکعدد سنسور فشار هوا 6.یکعدد سنسور دمای 5 سانت سطح خاک 7.تعداد 6عدد دمای اعماق خاک 8.یکعدد سنسور Pyranometer (TSR) 9.یکعدد سنسور Sunshine duration 10.تعداد 5 عدد سنسور سنجش رطوبت اعماق خاک 11.دیتا لاگر ایستگاه خودکاریک دستگاه | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 2 | تهیه دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 3 | تهیه کابل برق -100 متر- و سایر لوازم مربوطه و تابلو برق | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 4 | تهیه کابل دیتا –100 متر - و سایرلوازم مربوطه | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 5 | RS485,422/RS232 مبدل سريال | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 6 | تجهیزات یدکی ایستگاه خودکارهواشناسی | 1 | 15%کلیه تجهیزات ایستگاه |
| 7 | مودم سیستم ارتباطی همراه با تامین هزینه های برقراری بستر ارتباطی به مدت 2 سال | 1 | امکان دریافت اطلاعات برخط ایستگاه در اداره کل هواشناسی استان و همزمان در سازمان مرکزی طبق دستورالعمل اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان |
| 8 | نرم افزار | 1 | لیسانس دارمعتبر و بدون محدودیت کاربری با قابلیت به روز رسانی ضمن اینکه در صورتی که نرم افزارخاصی از طرف سازمان مرکزی توصیه گردد.هزینه های تهیه نرم افزار مربوط بر عهده مناقصه گر می باشد. |
| 9 | نصب دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 10 | اجرای كابل كشی برق و تابلوی برق پلتفرم | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 11 | اجرای كابل كشی دیتا | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 12 | تهیه حصار پلتفرم | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 13 | اجرای حصار پلتفرم | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 14 | تغذیه سولار | 1 | تامین کننده کل انرژی مصرفی ایستگاههای خودکار درفصل زمستان باشد. |

آدرس  پستی ایستگاه هواشناسی اقلیم شناسی باری ارومیه:

ارومیه-کیلومتر 50 جاده سلماس-جاده قره باغ-مجتمع سیاحتی باری

6.ایستگاه اقلیم شناسی وپایش پارامترهای دریایی  پل میانگذرارومیه:

| ردیف | موضوع | تعداد | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی شامل: 1.یک عدد سنسور سرعت باد 2.یک عدد سنسور جهت باد 3.یک عدد سنسور دماو رطوبت 4.یکعدد سنسور باران سنجی 5.یکعدد سنسور فشار هوا 6.یکعدد سنسور Pyranometer (TSR) 7.یک عدد سنسور Albedometer (DSR & RSR) 8.یکعدد سنسور Sunshine duration 9.دیتا لاگر ایستگاه خودکاریک دستگاه | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 2 | تهیه دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 3 | تهیه کابل برق -200 متر- و سایر لوازم مربوطه و تابلو برق | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 4 | تهیه کابل دیتا –200 متر - و سایرلوازم مربوطه | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 5 | RS485,422/RS232 مبدل سريال | 2 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 6 | تجهیزات یدکی ایستگاه خودکارهواشناسی و دریایی | 1 | 15%کلیه تجهیزات ایستگاه |
| 7 | مودم سیستم ارتباطی همراه با تامین هزینه های برقراری بستر ارتباطی به مدت 2 سال | 1 | امکان دریافت اطلاعات برخط ایستگاه در اداره کل هواشناسی استان و همزمان در سازمان مرکزی طبق دستورالعمل اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان |
| 8 | نرم افزار | 1 | لیسانس دارمعتبر و بدون محدودیت کاربری با قابلیت به روز رسانی ضمن اینکه در صورتی که نرم افزارخاصی از طرف سازمان مرکزی توصیه گردد.هزینه های تهیه نرم افزار مربوط بر عهده مناقصه گر می باشد. |
| 9 | نصب دكل و پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 10 | اجرای كابل كشی برق و تابلوی برق پلتفرم | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 11 | اجرای كابل كشی دیتا | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 12 | marine_systems Specificatins: کلیه سنسورهای مربوطه علاوه بر توانایی کار در شرایط سخت و شوری زیاد آب دریاچه ارومیه(بالای500 گرم در لیتر). شرایط ذیل را نیز داشته باشند. Temperature: Standard Range:-10~+60 °C Accuracy:±0,2 °C Sensitivity: 0,1°C Maximum depth: 30 mt PH-value: Standard Range: 2-12 units Accuracy: ±0.1 units Sensitivity:0.05 units Operational Temperature:-10~+60 °C Maximum depth:30 mt Redox-Potential: Standard range: -1000 - 1000 mV Accuracy: ±25 mV Sensitivity:5 mV Maximum depth:30 mt Conductivity: Standard range: 0-3000 µS/cm , 0-30000 µS/cm (auto ranging) Accuracy: ± 30 µS , ± 3000 µS Sensitivity :2 µS ,20 µS Maximum depth: 30 mt Operational temperature: :-10~+60 °C Compensation: automatic for temperature:0 ÷40 °C Dissolved oxygen: Standard range: 0-20 mg/l Accuracy: ±1 mg/l Maximum depth: 20 mt Sensitivity : 0,5 mg/l Operational temperature:-10~+60°C Hydrometric Level: Standerd range: 0 - 30 m Accuracy : ±0,25 % F.S. Operational temperature: -10 - 60 °C Maximum depth: F.S of the sensor used Turbidity: Standard range:0 -4000 NTU Sensitivity: 0,1 NTU Accuracy: 10 NTU (0-500 NTU), 160 NTU (500 - 4000 NTU) Operational Temperature:-10~+60 °C Maximum depth: 10 mt Meteorology system Specificatins: 1. Measuring range : 0 - 60 m/s 2. Accuracy : (0.2m/s 3. Resolution : ( 0.1 m/s 4. Heating : Electronical shaft heating 5. Operating temperature range : -40 … +60°C 1. Measuring range : 0 - 360° 2. Accuracy : (1% 3. Resolution : (2.5° 3. Heating : Electronical shaft heating 4. Operating temperature range : -40 … +60°C 1. Measuring Range: 600 … 1100 hpa 2. Accuracy: ±0.1 hpa 1. Measuring Range : -40 … + 60°C 2. Accuracy : 0.1°C 1. Measuring Range : 0 … 100% 2. Accuracy : (2% | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 13 | تغذیه سولار | 1 |  | تامین کننده کل انرژی مصرفی ایستگاههای خودکار درفصل زمستان باشد. |

آدرس  پستی ایستگاه هواشناسی وپایش پارامترهای دریایی  پل میانگذرارومیه:

ایستگاه به صورت ساحلی بوده (بویی)نمی باشد.

7.شبکه ایستگاه هواشناسی باران سنجی:

| ردیف | موضوع | تعداد | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | شبکه باران سنجی کامل (شامل 5 ایستگاه باران سنجی)با مشخصات سنور: 1. Operating temperature: -40 … +60°C 2. Accuracy : ±2% 3. Resolution : 0.1mm 4. With Electronical Heating 5. Operating Range : 0 … 10mm/min 6. Receiving Surface : (WMO Standard) 7.Housing/Funnel+ring:stainless-aluminium-anodized | 5 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 2 | تهیه پایه های مورد نیاز حسگرها | 14 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 3 | تهیه کابل برق -100 متر- و سایر لوازم مربوطه و تابلو برق | 14 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 4 | تهیه کابل دیتا –100 متر - و سایرلوازم مربوطه | 14 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 5 | RS485,422/RS232 مبدل سريال | 14 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 6 | تجهیزات یدکی ایستگاه باران سنجی | 5 | 15%کلیه تجهیزات ایستگاه |
| 7 | مودم سیستم ارتباطی همراه با تامین هزینه های برقراری بستر ارتباطی به مدت 2 سال | 14 | امکان دریافت اطلاعات برخط ایستگاه در اداره کل هواشناسی استان و همزمان در سازمان مرکزی طبق دستورالعمل اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان |
| 8 | نرم افزار | 14 | لیسانس دارمعتبر و بدون محدودیت کاربری با قابلیت به روز رسانی ضمن اینکه در صورتی که نرم افزارخاصی از طرف سازمان مرکزی توصیه گردد.هزینه های تهیه نرم افزار مربوط بر عهده مناقصه گر می باشد. |
| 9 | نصب پلاتفرم و پایه های مورد نیاز حسگرها | 14 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 10 | اجرای كابل كشی برق و تابلوی برق پلتفرم | 14 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 11 | اجرای كابل كشی دیتا | 14 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 12 | تغذیه سولار | 14 | تامین کننده کل انرژی مصرفی ایستگاههای خودکار درفصل زمستان باشد. |

| آدرس محل ایستگاه | عنوان محل | ردیف |
| --- | --- | --- |
|  | سروارومیه(یا روستاهای اطراف) | 1 |
|  | سیلوانا(یا روستاهای اطراف) | 2 |
|  | نالوس اشنویه(یا روستاهای اطراف) | 3 |
|  | محمدیارنقده(یا روستاهای اطراف) | 4 |
|  | تخت سلیمان تکاب(یا روستاهای اطراف) | 5 |

8. ایستگاه سنجش تابش اشعه های فرابنفش  UVA_UVB:

| ردیف | موضوع | تعداد | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ایستگاه سنجش تابش اشعه های فرابنفش UVA_UVBبا مشخصات: Sensitivity: 300 - 500 µV/W/m² Temperature response: < -0.3 % Response time (95%):< 1 s Non-linearity (0 to 100 W/m²):< 1 % Maximum UVA/UVB irradiance: 400 W/m² Field of view: 180 ° Operational temperature range: -40 to +80 °C Directional response (up to 70°):< 5 % With All Accessories:1*CMF Mounting Fixtures 1*CM121B/C Shadow Ring 1*METEON Data Logger 1*LOGBOX SD Data Logger 1*AMPBOX Amplifier 1*Adjustable Tilit Radiometer Mounting Kit 1*Glare Screen Kit 1*CVF4 Ventilation unit | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 2 | تهیه پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 3 | تهیه کابل برق -120 متر- و سایر لوازم مربوطه و تابلو برق | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 4 | تهیه کابل دیتا –120 متر - و سایرلوازم مربوطه | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 5 | تجهیزات یدکی ایستگاه تشعشع سنجی UVA_UVB | 1 | 15%کلیه تجهیزات ایستگاه |
| 6 | نمایشگر مخصوص جهت نمایش و ذخیره داده های UVA_UVB | 2 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 7 | نرم افزار | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 8 | نصب پایه های مورد نیاز حسگرها | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 9 | اجرای كابل كشی برق و تابلوی برق پلتفرم | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 10 | اجرای كابل كشی دیتا | 1 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |

آدرس  پستی مربوط  به ایستگاه تابش سنجی فرابنفش:

ارومیه-کیلومتر 15 جاده سلماس-فرودگاه ارومیه-اداره هواشناسی فرودگاه ارومیه

18.جدول قطعات یدکی،جانبی و آموزش مورد نیاز ایستگاهها:

| ردیف | موضوع | تعداد | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | موتور برق | 6 | تمام اتوماتیک با امکانات استفاده از گاز شهری و کپسول که پاسخگوی برق ایستگاه خودکار و تجهیزات جانبی بوده و با حداقل قدرت 5کیلو وات باشد |
| 2 | ترانس ایزوله | 6 | با قدرت 2KVA |
| 3 | تهیه UPS | 6 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 4 | لپ تاب | 7 | N56VVASUS N56VV – A |
| 5 | لپ تاب | 1 | N552VXI7-8-1T 4G |
| 6 | PC | 7 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 7 | تهیه و اجرای سامانه اتصال زمین، و هم پتانسیل سازی و حفاظت ثانویه | 6 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 8 | نصب و راه اندازی UPS | 6 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 9 | نصب و راه اندازی کلیه سنسورهای ایستگاههای مورد نظر مناقصه | 14 | مطابق بند 2-3 بخش 3 |
| 10 | آموزش کامل با نظر مناقصه گزاردر محل کارخانه سازنده | 4نفر | طبق بخش3 بند12 -2 |

پیوست 9نقشه ها و استاندار های فنی که توسط مناقصه گر باید رعایت گردد .

9-1- نقشه پلتفرم 10×10 مربوط به ایستگاه تمام خودكار هواشناسی

9-2- مشخصات مربوط  به حصار پلتفرم 10×10

9-2- نقشه پلتفرم 2×2 مربوط به ایستگاه تمام خودكار باران سنجی

حصار پلتفرم ایستگاه خودكار هواشناسی باید شامل تجهیزات و لوازم ذیل باشد :

- دیواره های اصلی طبق طرح شماره 9-4 همین پیوست.

- درب، طبق طرح شماره 9-5همین پیوست.

- لوازم فونداسیون

- سیم خاردار برای مكانهای پرسرقت و خارج از شهر

- تهیه واجرای رنگ آمیزی حصار پلتفرم با رنگ سفید،بصورت كامل بااستفاده ازرنگ روغن مرغوب توسط الكتروپمپ وپس از چربی گیری كلیه سطوحی كه باید رنگ آمیزی شوند،الزامی میباشد.

- اجرای جاقفلی كتابی ازسمت داخل وضدسرقت نمودن لولای درها(معكوس)الزامی میباشد.

- جهت انجام عملیات جوشكاری استفاده ازبرق سایت به هیچ وجه مجازنبوده وپیمانكارملزم به تهیه دستگاه جوش مناسب می باشد.

- اتصال دونقطه قطری حصاربه سامانه اتصال زمین موجودسایت بااستفاده ازسیم مسی به سطح مقطع50 میلیمتر مربع با استفاده از جوش احتراقی(Cadweld)اجباریمیباشد.

- فولادومواداولیه مصرفی در تولید حصار پلتفرم ایستگاه خودكار هواشناسی شامل پروفیلهای، نبشی،لوله،میلگرد،ورق،صفحه،تسمه،قوطی،ناودانی و ...  باید بر اساس استاندارد ملی ایران یا ASTM از منابع و كارخانجات دارای استاندارد ملی، و از تولیدات درجه یك آنها باشد، تولیدات كم كیفیت و ضایعات كارخانجات و فولاد دست دوم نباید در ساخت حصار ایستگاه به كار گرفته شود.

- مناقصه گر موظف به نصب صحیح حصار پلتفرم ایستگاه خودكار هواشناسی طبق پیوست های شماره 19،20،21 و 22 در مكانهای پیشنهادی از طرف مناقصه گزار..........
می باشد.

- مناقصه گرموظف به اعلام مراتب آمادگی خود،به مناقصه گزار.......... در مراحل زیرخواهدبودتااین اداره كل نسبت به اعزام كارشناس جهت بررسی وآزمایش وتحویل گرفتن حصار پلتفرم اقدامنماید :

- پس از حفاری محل ستون های حصار پلتفرم

- در هنگام بتن ریزی

- پس از اتمام بتن ریزی

- پس از اتمام بتن ریزی

- پس از نصب پایه ها و دیواره های حصار (قبل از رنگ آمیزی)

- پس از رنگ آمیزی

- مناقصه گر مسئول پایداری واستحكام حصار پلتفرم و فونداسیون آن برای عملكردطولانی به مدت 20 سال می باشد.

- برای جلوگیری ازخوردگی ورعایت زیبایی لازم است فنس هابصورت عموم رنگ آمیزی شوندودرمناطق پررطوبت قبل ازرنگ آمیزی گالوانیزه مطابق استانداردهای جهانی باضخامت85میكرون انجام گیرد.

- درقسمت انتهائی رأس هرستون جهت جلوگیری ازورودآب باران ولانه گزینی پرندگان،دررأس میبایست درپوش برای ستونهاساخته وتعبیه شود.

- حصار پلتفرم و طرح فونداسیون آن باید آیین نامه 2800 زلزله ایران را در شرایط نرمال با شرایط ایمنی رعایت نماید.

- پیشنهادات شركتهایی كه درجهت بهبودوتكمیل این مشخصات فنی ارائه گردد مورداستقبال قرارگرفته ودرارزیابی مدنظرقرارخواهدگرفت.

- درطراحی و ساخت حصار پلتفرم ایستگاه خودكار، فونداسیون و نیز در محاسبات آن، آئین نامه بتن ایران (آبا) و آیین نامه اتصالات درسازه های فولادی نشریه شماره264معاونت امورفنی رعایت گردد.

9-3- محل نصب ستونهای حصار پلتفرم 10×10 ایستگاه خودكار هواشناسی

9-4-حصار پلتفرم ایستگاه خودكار 10×10

9-5- درب حصار پلتفرم ایستگاه خودكار

9-6-فونداسیون ستونهای حصار پلتفرم

توجه : میلگردهایی كه برای فونداسیون استفاده می شود باید از نوع عاج دار بوده و حداقل قطر آن 12 میلیمتر باشد.

9-7-مشخصات دكل ایستگاه خودكار

دكل ایستگاه خودكار هواشناسی باید دارای مشخصات زیر باشد :

- دکل از نوع مخابراتی سه گوش قاعده G35 به ارتفاع 10 متر باشد.

- دارای پوشش گالوانیزه گرم در هر دو جدار داخلی و خارجی به ضخامت حداقل 85 میكرون باشد.

- دارای کابلهای مهاری از 2 ارتفاع (در ارتفاع 6 و 9 متری از سطح زمین) و از 3 طرف با زاویه 120 درجه باشد.

- کلیه اتصالات، بستها، نگهدارنده و سیمهای مهاری از جنس گالوانیزه گرم باشد.

- دارای تاج دکل و درپوش باشد.

- نقشه اجرایی فونداسیون دکل طبق پیوست شماره ... اجرا شود.

- حسگرهای ایستگاه خودكار بر روی دکل و در پلتفرم ایستگاه طبق پیوست شماره ... اجرا گردد.

- هدایت کلیه کابلهای ارتباطی حسگرها به سمت پایین دکل باید از طریق محافظ کابل صنعتی صورت گیرد (لوله خرطومی فلزی روكش دار) و این محافظها باید بوسیله بستهای فلزی استیل یا گالوانیزه روی دكل مهار شوند.

- كابل حسگرهایی كه روی دكل نصب نمی شوند باید از درون لوله ای كه در زمین بین دیتالاگر و حسگر قرار داده می شود عبور داده شود و به هیچ عنوان كابل مستقیما داخل زمین قرار داده نشود.

- دارای چراغ خطر با لامپ ترافیکی با طول عمر بالا بوده كه در بالاترین نقطه دكل وصل گردد و توسط دستگاه فتوسل خاموش و روشن شود.

- دكل با رنگ سفید از جنس اپوکسی رنگ آمیزی گردد. در ایستگاههای فرودگاهی دكل باید با رنگ قرمز و سفید از جنس اپوكسی در هفت قسمت طوری رنگ گردد كه قسمت بالا و پائین آن قرمز رنگ باشند.

- میله برق گیر باید در بالای دكل طوری نصب گردد، كه ارتفاع نوك میله برقگیر حداقل 5/1 متر بالاتر از سایر تجهیزات باشد. پایه نگهدارنده میله برقگیر باید نصف طول میله برقگیر را در برگیرد.

- میله برقگیر باید از طریق کابل هادی مسی روكش دار با سطح مقطع حداقل mm2 35  به سامانه زمین حفاظتی وصل شود(بسته به شرایط منطقه سطح مقطع هادی مسی روكش دار میتواند افزایش یابد).

- تمام پیچ و مهره های مورد استفاده باید از نوع مرغوب با گرید 8/8 بوده و گالوانیزه گرم شود و به راحتی باز و بسته شوند.

- رزوه های انكربولت باید كاملا گالوانیزه گرم بوده، به همراه هر انكربولت دو عدد مهره، دو عدد واشر تخت و یك عدد واشر فنری باشد.

- روش ساخت د كلهاباید به گونه ای باشدكه تمام سكشنهای یكنوع دكل باسكشنهای متناظردكلهای دیگرقابل جایگزین باشد.

- در حد امكان باید مصالح ساختمانی و بتن فونداسیون پایه دكل و مهاریهای آن و بارانسنج و سایر تجهیزات به گونه ای اجرا گردد كه روی سطح زمین دیده نشوند و حداقل 5 سانتیمتر زیر زمین پلتفرم ایستگاه قرار گیرد. در صورتیكه چاره ای جز این نباشد كه بتن فونداسیون دكل و مهاریها و بارانسج یا سایر تجهیزات ایستگاه خودكار بالاتر از سطح زمین قرار گیرند، سطوح خارجی فونداسیون دكل و مهاریهای آن و پایه بارانسنج و سایر تجهیزات آن بایدصاف و بدون شكستگی بتن باشد.

- برای نصب دكل به پیوستهای 24، 25 و 26 مراجعه كنید.

- برای نصب حسگرهای ایستگاه خودكار روی دكل به پیوست 27 مراجعه كنید.

9-8- نقشه جانمایی فونداسیون دكل و مهاریهای آن

9-9-  نقشه جزئیات فونداسیون دكل مثلثی ایستگاه خودكار هواشناسی

9-10-نقشه جزئیات فونداسیون مهاری دكل مثلثی و پایه بارانسنج دیتالاگری ایستگاه خودكار

9-11- نقشه محل نصب حسگرهای ایستگاه خودكار روی دكل و در پلتفرم آن

9-12- نقشه كابل كشی عمومی برق و دیتا

9-13- نقشه كابل كشی برق و دیتای پلتفرم 10×10

9-14- نقشه تابلوی برق پلتفرم 10×10مربوط به ایستگاه خودكار

شرح جزئیات نقشه تابلوی برق ایستگاه خودكار

9-15-نقشه چگونگی اتصال میله برقگیر دكل به سامانه زمین حفاظتی و هم پتانسیل سازی آن

9-16- نقشه سامانه زمین حفاظتی پلتفرم 10×10

9-17- مشخصات ارسترهای مورد نیاز برای یك ایستگاه خودكار هواشناسی

| ردیف | شرح | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| 1 | ارستر كلاس II تكفاز دوبل TN 230 V DG TN 230 In = 20 KA(8/20 µS ) Imax = 40 KA(8/20 µs) Up≤1.25 KV | برای هر ایستگاه یك دستگاه كه باید در تابلوی برقی كه برق ورودی ایستگاه خودكار هواشناسی از آن گرفته می شود بعد از كلیدهای مینیاتوری یا فیوزهای اصلی قرار بگیرد. |
| 2 | ارستر تركیبی خط سیگنال متعادل 24 V با LC BCT MLC BD 24 Uc(Max DC Voltage) 24 V Iimp = 5 KA(10/35 µS) In = 20 KA(8/20 µS) Up ≤ 40 | به تعداد نصف سیمهای خروجی حسگرهای ایستگاه خودكار باید تهیه شود، بعنوان مثال اگر تعداد سیمهای خروجی حسگرهای یك ایستگاه خودكار 24 عدد است، باید 12 عدد از این نوع سرژارستر تهیه شود. برای مبدل ایستگاه خودكار نیز باید از این نوع سرژارستر تهیه شود. |
| 3 | ارستر تركیبی خط سیگنال متعادل 110V با LC BCT MLC BD 110 Uc(Max DC Voltage) 110 V Iimp = 5 KA(10/35 µS) In = 20 KA(8/20 µS) Up ≤ 300 V | این ارستر برای خطوط ارتباطی تلفنی استفاده می شود، و در اینجا نیز با فرض استفاده از خط تلفن برای انتقال داده ها پیشنهاد گردیده است. چنانچه برای ارتباط بین ایستگاه و مركز از تجهیزات دیگری استفاده می شود ، مشخصات فنی آنها نیز باید بررسی شود. لازم به ذكر است چنانچه از خط تلفن برای ارتباطات استفاده شود باید به تعداد خطوط ارتباطی از این نوع ارستر تهیه شود. |
| 4 | پایه ارستر خط سیگنال از نوع BCT BCT-BAS | این پایه برای هر دو نوع ارستر مشروحه فوق استفاده می شود، بنابراین در یك ایستگاه به تعداد ارسترهای ردیفهای 2 و 3 باید از این پایه ها تهیه شود. |
| 5 | ارستر كلاس III روی پریز 16 A S-PRO U = 16 A In = 2.5 KA(8/20 µS) Up ≤ 1.5 KV | این ارستر در داخل ساختمان روی پریز برق ارت دار نصب می شود و سیم ورودی كامپیوتر یا UPS باید به آن وصل شود. (بدیهی است كه در صورت استفاده از UPS در ایستگاه سیم ورودی برق شهر UPS به این ارستر وصل می شود و از خروجی آن برای كامپیوتر استفاده می كنیم، كه در اینصورت كامپیوتر نیز حفاظت می شود.) |

لازم به ذكر است كه با توجه به سرژارسترهای موجود در بازار ایران، تنها برندهای زیر برای سازمان هواشناسی كشور مورد قبول می باشد :

- DHEN ساخت آلمان

- CiTEl ساخت فرانسه

- PHONIX ساخت آلمان

9-18- مشخصات فنی و توانمندیهای دستگاه UPS

- مشخصات عمومی UPS

  - انتخاب UPS بر پایه 5/1 برابر توان حقیقی (اکتیو) مصرف کنندهها بوده و حداقل 2 کیلووات با ضریب توان 8/0 در نظر گرفته خواهد شد. بنابر شرایط اقلیمی و نیاز به توان بیشتر با ارائه دلایل فنّی کافی این توان تا 6 کیلووات با ضریب توان حداقل 8/0 نیز قابل ارتقاء خواهد بود.

  - شرکت یا نماینده عرضه کننده UPS باید علاوه بر ارائه دفترچه راهنمای کاربری، دفترچه راهنمای فنّی یا Service Manual یا هر نوع سند فنی مرتبط با بحثهای فنّی دستگاه UPS عرضه شده را تحویل دهد.

  - در انتخاب UPSها در توان و ظرفیت مشابه، آنهایی که دارای ابعاد کوچکتر و وزن کمتری هستند، ارجحیت خواهند داشت.

  - ساختار UPS مورد نظر باید به گونهای باشد که بخش های متصل به برق شهر یا PowerMains از بخش کنترل و اینورتر به صورت فیزیکی ایزوله شده باشد.

  - نیمههادی های به کار گرفته شده در طبقه قدرت خروجی UPS باید از انواع نیمههادیهای قدرتی جدید یا نسبتا جدید مانند IGBT یا Power MOSFET و مانند آنها با سرعت سویچینگ بالا، ولتاژ معکوس بزرگ و تلفات پایین باشند.

  - UPS  باید برای کار در شرایط مرطوب دارای حداقل IP42 باشد.

  - UPS  باید قابلیت کار در محیطهای با  شرایط دمایی از 15- تا 40( درجه سلسیوس را دارا باشد. میزان رطوبت باید با مشخصه ذکر شده در بند 1-6 تناسب داشته باشد.

  - بدنه UPS باید از حیث مکانیکی در برابر ضربهها و وزن اجزاء درونی خود هنگام جابجایی و پس از استقرار در محل نصب دارای استحکام کافی باشد.

  - در صورت نیاز به افزایش ظرفیت باتریهای UPS امکان اتصالمجموعه باتری پشتیبان BatteryReserve با شارژر مجزا به UPS وجود داشته باشد.

2- مشخصات فنّی

2-1- UPS  باید از نوع Double Conversion واقعی باشد و حتما با این فناوری کارکند.

2-2- شکل موج ولتاژ خروجی UPS در شرایط مختلف بار نباید اعوجاج پیدا کرده و سینوسی شکل باقی بماند. مقدار THD روی بارهای خطی باید کمتر از 3 درصد و در بارهای غیر خطی از 5 درصد کمتر باشد.

2-3- با توجه به بند 2-1 ولتاژ خروجی UPS باید بلادرنگ یا On Line تأمین شود.

2-4- در مناطقی که به طور مکرر قطع برق روی می دهد، بهتر است علاوه بر UPS یک مولد برق با توان متناسب با بارهای UPS و خود آن نیز نصب گردد تا پشتیبان UPS بوده و اجازه ندهد تا بر اثر خاموشی های مکرر باتری های آن به طور کامل تخلیه شده و برق آن قطع گردد. لذا لازم است دستگاه UPS قابلیت کار با مولدهای برق اضطراری را داشته باشد.

2-5- UPS باید دارای کلید BY PASS باشد تا در صورت نیازبتوان بار را مستقیم به برق شهر یا برق مولد اضطراری متصل نمود.

2-6- در مواردی که نیاز به استفاده از ترانس ایزوله ضرورت پیدا می کند (برای نمونه در جاهایی که شبکه توزیع برق به صورت IT می باشد. مانند فرودگاه ها) به همراه دستگاه UPS باید ترانس ایزوله مناسب وجود داشته باشد که از طرف سازنده مورد تأیید قرار بگیرد.

2-7- UPS باید قادر به تأمین نمودن اضافه بار را تا 125 درصد توان نامی خود را برای 1 دقیقه داشته باشد. به علاوه باید برای مدت 30 ثانیه با 50 درصد اضافه بار (یعنی بار آن 5/1 برابر توان نامی شود.) کار کند.

2-8- امکان مشاهده علائم هشدار دهنده (Alarms) دستگاه UPS در نقطهای دور دست وجود داشته باشد.

2-9- UPS باید ولتاژ خروجی خود را نسبت به تغییرات بار تا محدوده مجاز آن با حداکثر 2 درصد تغییرات ولتاژ تنظیم نماید.

2-10- راندمان UPS نباید کمتر از 85 درصد باشد.

2-11- ضریب توان یا کسینوس زاویه بین ولتاژ و جریان نباید کوچکتر از 95/0 باشد.

2-12- بهتر است UPS دارای مداری برای اصلاح ضریب توان از دید برق شهر باشد. (بهتر است ضریب توان دیده شده از UPS روی برق شهر بدتر از 9/0 نشود.)

2-13- سامانه های حفاظتی UPS باید موارد حفاظتی زیر را در برگیرد:

- حفاظت در برابر اتصال کوتاه شدن خروجی

- حفاظت در برابر اضافه بار

- حفاظت در برابر معکوس بسته شدن قطب های باتری

- حفاظت در برابر تخلیه کامل یا بیش از حدّ مجار باتری ها

- حفاظت در برابر افزایش بیش از حدّ دما در کابین دستگاه

2-14- UPS  باید امکان اتصال به رایانه جهت مونیتور نمودن موارد مختلف و اعمال برخی کنترل ها را داشته باشد.

2-15- در صورت پیشنهاد استفاده از UPS های غیر بلادرنگ، زمان انتقال یا Transfer Time برای انتقال از منبع برق شهر به باتری باید با استاندارد 466IEEE منطبق بوده و کمتر از 5/12 میلی ثانیه در فرکانس 50 هرتز باشد.

2-16- دستگاه های UPS دارای گارانتی 2 ساله و 10 سال خدمات پس از فروش باشند.

3- مشخصات باتری

3-1- باتری های UPS باید از نوع Sealed Acid باشند.

3-2- باتری ها باید با توجه به توان UPS حداقل 2 ساعت قادر به تأمین انرژی برق UPS در بار کامل باشد.

3-3- باتری ها باید دارای گارانتی 2 ساله (حداقل) و بدون محدودیت باشند.

4 - کابینت باتری

4-1- کابینت باید با اندازه و تعداد و شرایط نصب باتری ها متناسب باشد.

4-2- اتصال دهنده اصلی نصب شده روی کابینت باید به گونه ای باشد که اجازه به اتصال معکوس به دستگاه UPS را ندهد.

# Text boxes

سازمان هواشناسي كشور

اداره كل هواشناسي استان آذربایجان غربی

تهيه شده در مدیریت مهندسي تجهیزات

به نام خدا

اسناد مناقصه خرید، نصب و راه اندازی ایستگاههای خودکار هواشناسی

حوضه دریاچه ارومیه

تهیه شده در مدیریت مهندسی تجهیزات هواشناسی

باسمه تعالی

بدینوسیله گواهی میگردد كه صحت کلیه اسناد و اطلاعات ارائه شده به منظور شركت در مناقصه تهیه ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، بروزرسانی و نگهداری…. دستگاه ایستگاه خودكار هواشناسی با مهر و امضای شرکت (نام شركت مناقصهگر ذكر شود) مورد تایید است.

محل مهر و امضاء(های) مجاز مناقصهگر

( با ذكر نام و نام خانوادگیو عنوان سازمانی امضاءكننده(ها) و تاریخ امضاء )

6 عدد

15 عدد